EXERCICE n°1

Soit un réducteur de vitesse à roue dentée à arbre creux, composé d’un engrenage parallèle à denture droite. Le réducteur permet la transmission d’un mouvement de rotation à des vitesses différentes entre l’arbre moteur (plein) et l’arbre récepteur (creux).

- On donne :

- Pignon moteur (1) : Z1 = 20 dents

- Roue réceptrice (2) : Z2 = 90 dents

- Module : m = 2

- Vitesse de rotation du moteur : N1=3000 tr/min

- On demande : Répondre directement sur ce document

- Compléter le schéma cinématique du réducteur ci-contre en utilisant deux couleurs différentes (liaisons avec le carter et liaison entre les deux roues dentées)

- Remplir le tableau ci-dessous en détaillant les calculs (colonne « Calculs ») et en donnant la réponse (colonne « Réponses »).

|  |  | Calculs | Réponses |
| --- | --- | --- | --- |
| Pas | p |  |  |
| Hauteur de dent | h |  |  |
| Diamètres primitifs | d1 |  |  |
|  | d2 |  |  |
| Diamètres de tête | da1 |  |  |
|  | da2 |  |  |
| Entraxe | a |  |  |
| Raison | r(2/1) |  |  |
| Vitesse de rotation de sortie | N2 |  |  |

EXERCICE n°2

Un moteur électrique (Vitesse de rotation NM= 2400 tr/min) entraîne une vis sans fin (1). Le mouvement de rotation de la vis sans fin (1) est transmis à l’arbre de sortie de la roue dentée (7) par la chaîne cinématique composée de 2 sous-ensembles A et B.

A : Un engrenage roue et vis sans fin (1) et (2)

B : Un train d’engrenages parallèles (3), (4), (5), (6), (7)

- On donne :

Le schéma cinématique et les caractéristiques des différents éléments de la chaîne cinématique de

| 7 | Z7 = 80 dents |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | Z6 = 40 dents |  |
| 5 | Z5 = 60 dents |  |
| 4 | Z4 = 30 dents |  |
| 3 | Z3 = 20 dents |  |
| 2 | Z2 = 80 dents |  |
| 1 | Z1 = 4 filets |  |
| Rep. | Caractéristique | Rapport de transmission |

transmission de mouvement :

- Objectif : Déterminer la vitesse de rotation de sortie, N7.

- On demande : Répondre sur feuille

- Exprimer litéralement puis calculer le rapport de transmission du sous-ensemble A , r 2/1 = (N2/N1)

- Déterminer le rapport de transmission du sous-ensemble B, r 7/3 = (N7/N3), pour cela :

- Donner le repère des roues menantes (la roue dentée (4) est à la fois menante et menée)

- Donner le repère des roues menées

- Exprimer litéralement le rapport de transmission r 7/3 = (N7/N3)

- Calculer le rapport de transmission r 7/3 = (N7/N3)

- La roue intermédiaire (4) a-t-elle une influence sur la valeur du rapport de transmission r7/3 ? Jusitifier.

- En fonction du nombre de contacts extérieurs du train d’engrenages B, donner le sens de rotation de (7) par rapport à (3) (inverse ou identique)

- Conclure sur le rôle de la roue intermédiaire (4)

- Exprimer puis calculer le rapport de transmission global r 7/1 = (N7/N1) en fonction de r 2/1 et de r7/3

- La chaîne cinématique de transmission de mouvement composée des sous-ensembles A et B, est-elle un réducteur ou un multiplicateur de vitesse ? Jusitifier.

- Exprimer litéralement la vitesse de rotation de l’arbre de sortie N7 en fonction de N1 (=NM) et r7/1 puis calculer N7 en tr/min, en prenant r 7/1 = 1/120 .

- Exprimer litéralement la vitesse de rotation angulaire (7 en fonction de N7 puis calculer (7 en rad/s.

EXERCICE no 3

Un moteur électrique (Puissance P = 1500 W, Vitesse de rotation NM= 3500 tr/min) entraîne une vis sans fin (1). Le mouvement de rotation de la vis sans fin (1) est transmis à l’arbre de sortie de la poulie (8) par la chaîne cinématique composée de 3 sous-ensembles A,B et C.

A : Un engrenage roue et vis sans fin (1) et (2)

B  : Un train d’engrenages parallèles (3), (4), (5), (6)

C : Un ensemble poulies-courroie (7) et (8)

- On donne :

Le schéma cinématique et les caractéristiques des différents éléments de la chaîne cinématique de

| 8 | (8 = 70 mm |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | (7 = 35 mm |  |
| 6 | Z6 = 50 dents |  |
| 5 | Z5 = 30 dents |  |
| 4 | Z4 = 60 dents |  |
| 3 | Z3 = 25 dents |  |
| 2 | Z2 = 50 dents |  |
| 1 | Z1 = 2 filets |  |
| Rep. | Caractéristique | Rapport de transmission |

transmission de mouvement :

- Objectif : Déterminer la vitesse de rotation de sortie, N8.

- On demande : Répondre sur feuille

- Exprimer litéralement puis calculer le rapport de transmission du sous-ensemble A , r 2/1 = (N2/N1)

- Déterminer le rapport de transmission du sous-ensemble B, r 6/3 = (N6/N3), pour cela :

- Donner le repère des roues menantes

- Donner le repère des roues menées

- Exprimer litéralement le rapport de transmission r 6/3 = (N6/N3)

- Calculer le rapport de transmission r 6/3 = (N6/N3)

- Exprimer litéralement puis calculer le rapport de transmission du sous-ensemble C , r 8/7 = (N8/N7)

- En fonction du nombre de contacts extérieurs du train d’engrenages B, donner le sens de rotation de (8) par rapport à (3) (inverse ou identique)

- Exprimer puis calculer le rapport de transmission global r 8/1=(N8/N1) en fonction de r 2/1, r6/3 et r 8/7

- Exprimer litéralement la vitesse de rotation de l’arbre de sortie N8 en fonction de N1 (=NM) et r8/1 puis calculer N8 en tr/min, en prenant r 8/1 = 1/200

- Exprimer litéralement la vitesse de rotation angulaire (8 en fonction de N8 puis calculer (8 en rad/s.

- Exprimer litéralement la vitesse linéaire de la courroie V en fonction de (8  puis calculer V en m/s.

- Exprimer litéralement le couple disponible sur l’arbre (8) C8 en fonction de la puissane P et de (8  puis calculer C8 en N.m.

- HYPOTHESE : Le rendement de la chaîne cinématique et égal à 1, la Puissance disponible sur l’arbre (8) est donc égale à la puissance du moteur P = 1500 W.

- RAPPEL :

# Text boxes

2

1

A

Couple (C) en N.m (Newton.mètre)

Puissance (P) en W (Watts)

Vitesse angulaire de rotation (() en rad/s

P = C x (

Bâti (0)

C

7

6

A

B

2

N1=NM=3500 tr/min

5

4

3

1

N8= ?

8

A

B

2

N7= ?

N1=NM=2400 tr/min

Bâti (0)

6

7

5

4

3

1

Carter

A

2

1

* A : Contact entre (1) et (2)

Schéma technologique :

Arbre creux récepteur

Arbre moteur