Contrôle de connaissances

Module IT11 – IG1

Initiation au monde de la Télécommunication

CORRIGE

Remarque : Les 4 exercices sont indépendants les uns des autres.

| Le 17 janvier 2007 | Sans documents | Durée : 1h 30 mn |
| --- | --- | --- |

Exercice 1: Les réseaux étendus WAN (5 points – temps estimé : 20 mn)

Dans le tableau 1 ci-dessous, citez 5 réseaux de télécommunications WAN existant à ce jour et vus en cours/TP. Précisez pour chacun d’entre eux :

- Le(s) type(s) de commutation (circuit, message, paquet CV, paquet datagramme, cellule) ;

- Les services proposés (téléphonie analogique, téléphonie numérique, téléphonie sur IP, TD, télécopie analogique, télécopie numérique, visioconférence)

- Le(s) paramètre(s) de taxation (durée, distance, débit, volume [Ko transféré], forfait)

|  | Type de commutation | Services proposés | Paramètre de taxation |
| --- | --- | --- | --- |
| Réseau n°1 RTC | circuit | Tél. analogique + TD + Fax analogique | Durée + distance |
| Réseau N°2 RNIS | Circuit (B) + Paquet (D) | (B) : tél & fax numériques + TD + visioconférence (D) : TD | (B):durée/distance + (D) : volume [Koctet] |
| Réseau N°3 TRANSPAC | Paquet mode CV | TD | Volume [Koctet transféré] |
| Réseau N°4 INTERNET | Paquet mode datagramme | Tél sur IP TD | forfait |
| Réseau N°5 TRANSFIX (Liaisons Louées) | Pas de commutation (transmission seule) | Tél numérique + TD | Distance + débit |

Tableau 1

Exercice 2: Trame SDH de 1er niveau : STM-1 (5 points – temps estimé : 20 mn)

- Rappelez la structure de sa trame en complétant la figure 2 ci-dessous à l’aide des paramètres suivants :

Payload, Pointeurs, POH, RSOH, MSOH sans oublier de préciser le nombre de lignes et de colonnes (octets).

Figure 2

- Rappelez pour chacun de ces paramètres sa signification et son rôle dans le tableau 3 ci-dessous.

|  | Signification | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Payload | Charge utile | Information à livrer au client |
| Pointeurs | Adresse des contenus | Retrouver facilement un contenu dans une trame |
| POH | Path Over Head | « Surdébit » de gestion au niveau du chemin (1er niveau) |
| MSOH | Multiplexing Section Over Head | « Surdébit » de gestion au niveau de la section de multiplexage (2ème niveau) |
| RSOH | Regeneration Section Over Head | « Surdébit » de gestion au niveau de la section de régénération (2ème niveau) |

Tableau 3

- Le STM-1 correspond au 1er palier de débit normalisé. Retrouvez ce débit en expliquant votre démarche. Vous le donnerez en Mbits/s.

La trame SDH de niveau 1 est définie sur 270 octets (colonnes) x 9 lignes. Le nombre de bits de la trame est de  270 octets x 8 bits x 9 lignes sur une durée totale toujours égale à 125 (s. Si on ramène à la seconde, on obtient :

(270 x 8 x 9) / 125 x 10-6 = 155, 520 Mbit/s

Exercice 3: Traitement d’appel (5 points - temps estimé: 20 mn)

L’ensemble des informations à échanger pour établir une communication téléphonique constitue le traitement d’appel (figure 4).  Nous nous limiterons à une chaîne simple de communication où les commutateurs d’accès (CA) respectifs de chaque abonné sont interconnectés directement entre eux sans passer par un commutateur de transit.

Complétez ce schéma avec la liste des 15 messages de signalisation suivants.

Attention certains messages sont envoyés à plusieurs reprises par différents équipements.

«a» raccroche le 1er, «b» raccroche le 1er, retour d’appel, réponse, sonnerie de  «b», Prise de circuit, envoi de la N° de «b», tonalité d’occupation, tonalité d’invitation à N°, invitation à transmettre, fin de sélection, «b» décroche, taxation, temporisation, libération de circuit.

Exemple : 1er message

L’abonné demandeur ‘a’ décroche son combiné d’où l’apparition du 1er message envoyé du poste terminal vers le commutateur d’accès A  « a décroche le combiné ».

Exercice 4: Protocole D (5 points - temps estimé: 20 mn)

La capture ci-dessous, réalisée en salle B104, nous donne l’ensemble des messages de signalisation normalisés,  échangés dans le canal D du RNIS lors d’un téléservice donné.

Complétez le tableau 4 ci-dessous regroupant l’ensemble des paramètres qui caractérisent ce téléservice.

Trames du 15/01/2007 16:37:03 au 15/01/2007 16:38:23

u: 15/01/07 16:37:30:16 00 082                   08 1   0A 0 ETABLISSEMENT

NUMERO D'ORIGINE : 0160795691

COMP. COUCHES SUP. Téléphone

r: 15/01/07 16:37:30:43 00 082                   08 1   0A 1 ACC ETABLISSEMENT

IDENTIF. DU CANAL  Canal B2  exclusif

u: 15/01/07 16:37:32:90 00 082                   08 1   0A 0 INFORMATION

NUMERO DESTINATION : 3

u: 15/01/07 16:37:33:23 00 082                   08 1   0A 0 INFORMATION

NUMERO DESTINATION : 6

u: 15/01/07 16:37:33:57 00 082                   08 1   0A 0 INFORMATION

NUMERO DESTINATION : 3

u: 15/01/07 16:37:33:84 00 082                   08 1   0A 0 INFORMATION

NUMERO DESTINATION : 7

r: 15/01/07 16:37:34:58 00 082                   08 1   0A 1 APPEL EN COURS

IDENTIF. DU CANAL  Canal B2  exclusif

r: 15/01/07 16:37:34:61 00 082                   08 1   0A 1 ALERTE

r: 15/01/07 16:37:34:83 00 082                   08 1   0A 1 CONNEXION

u: 15/01/07 16:37:34:85 00 082                   08 1   0A 0 ACC CONNEXION

u: 15/01/07 16:38:22:30 00 082                   08 1   0A 0 DECONNEXION

CAUSE              Libération normale

r: 15/01/07 16:38:23:01 00 082                   08 1   0A 1 LIBERATION

u: 15/01/07 16:38:23:05 00 082                   08 1   0A 0 FIN LIBERATION

| Paramètres | Signification/Valeur dans la trace donnée |
| --- | --- |
| Date et heure de la capture | Date = 15/01/2007 Créneau horaire = 16 :37 :03 à 16 :38 :23 |
| SAPI | Signification = Service Access Point Identifier Valeur = 00 (signalisation) ici |
| TEI | Signification = Terminal End-Point Identifier Valeur = 082 |
| Référence d’appel | Signification = N° de communication Valeur = 0A en hexadécimal |
| ETABLISSEMENT | Signification= Décrochage de l’utilisateur « u » |
| ACC ETABLISSEMENT | Signification = Tonalité d’invitation à N° |
| N° de l’abonné demandeur | N°= 01 60 79 56 91 |
| Téléservice utilisé | Téléphonie |
| Canal B utilisé | B2 |
| N° de l’abonné demandé | N°= 36 37 Qui est-ce ? téléthon |
| APPEL EN COURS | Signification= recherche de l’abonné demandé – réservation des ressources successives pour construire le chemin au préalable |
| ALERTE | Signification= sonnerie chez l’abonné demandé |
| CONNEXION | Signification= décrochage de l’abonné demandé |
| DECONNEXION | Signification= raccrochage de l’un des 2 abonnés au moins |
| Qui raccroche le 1er | L’abonné demandé (message en provenance du réseau « r ») |
| Durée de la communication (exprimer les calculs) | Durée = 16 :38 :22 :30 - 16 :37 :34 :83 = 47’ 47’’ |

Tableau 4

FIN

# Text boxes

P

O

H

Payload

MSOH

Pointeurs

RSOH

1

2

3

4

5

9

1 2  3  4 5 6 7 8 9 …………………………………………………………………………………..  270 octets