# Régulation et asservissement

Régulation et asservissement	1

I) Introduction sur les asservissements et régulations analogiques	3

I.1) Notions préliminaire : Schémas blocs et transmittances	3

I.2) La nécessité de réguler : exemple d’un bâtiment	3

I.3) Distinction asservissement/ régulation	4

I.3.1) Régulation de vitesse:	4

I.3.2) Asservissement de position:	4

I.4) Notion de Boucle ouverte, Boucle fermée:	4

I.4.1) Boucle ouverte:	4

I.4.2) Boucle fermée:	5

I.5) Organes constitutifs d’une régulation:	5

I.6) Qualités d’une bonne régulation	6

I.7) Etapes d’une régulation	6

I.8) Carte heuristique	7

II) Modélisation des systèmes linéaires	7

II.1) Principe et finalité de la modélisation	7

II.2) Modélisation par analyse des équations différentielles du système	7

II.3) Modélisation par analyse de la réponse du système à un échelon de consigne	8

II.3.1) Détermination du gain statique	8

II.3.2) Modèle du premier ordre	8

II.3.3) Modèle du second ordre	9

II.3.4) Modèle de Broïda	10

II.3.5) Modèle de Strejc	11

II.3.6) Modèle naturellement instable : procédés intégrateurs	12

II.3.7) Essai en limite de pompage	13

II.4) Exemples de modélisations courantes	13

III) Transmittance ou fonction de transfert d'un système	13

III.1) Opération sur les fonctions de transfert	13

III.2) Opération sur les fonctions de transfert	13

III.2.1) En série	13

III.2.2) En parallèle	13

III.2.3) Factorisation	13

III.2.4) Superposition	13

III.2.5) Système à retour non unitaire	14

III.3) Transmittance en boucle ouverte	14

III.4) Transmittance en boucle fermée	14

III.5) Schéma bloc faisant intervenir les perturbations	15

IV) Critères de performance d’un système	15

IV.1) Précision:	15

IV.2) Rapidité:	16

IV.3) Indice de performance IAE	17

V) Stabilité d'un système asservi	17

V.1) Condition générale de stabilité	17

V.2) Condition mathématique de stabilité	17

V.2.1) Démonstration :	17

V.2.2) Exemple:	18

V.2.3) Critère de Routh-Hurwitz (Boucle Fermée): (Matheux : Excel peut être utile)	18

V.2.4) Critère du lieu des racines (Etude de la FTBO pour connaître la stabilité de la Boucle Fermée)	19

V.3) Critères graphiques de stabilité :	20

V.3.1) Critère de Nyquist (Etude de la Boucle ouverte):	20

V.3.2) Critère du revers (Etude de la Boucle ouverte):	20

V.3.3) Critères de stabilité dans le diagramme de Bode	21

V.3.4) Critère de Black-Nichols	21

V.3.5) Marge de Gain et marge de phase	22

VI) Correction des systèmes asservis	22

VI.1) Les correcteurs	22

VI.1.1) Correcteur proportionnel:	22

VI.1.2) Correcteur intégral:	24

VI.1.3) Correcteur dérivé:	25

VI.2) Les structures	26

VI.2.1) Structure parallèle:	26

VI.2.2) Structure mixte:	26

VI.2.3) Structure série:	27

VI.3) Choix d’un correcteur:	27

VI.3.1) Réglage industriel : modélisation, critères et réglage de Broïda	27

VI.3.2) Ziegler et Nichols	28

VI.3.3) Réglage industriel par la méthode de Ziegler Nichols ou méthode de l’ultime pompage	29

VI.4) Applets sur les correcteurs:	3

VI.5) Exercices corrigés sur les systèmes:	3

VI.6) Logiciel sur les systèmes bouclés:	3

## Introduction sur les asservissements et régulations analogiques

### Notions préliminaire : Schémas blocs et transmittances

Chaque système peut être représenté par un schéma bloc liant une grandeur d’entrée  et une grandeur de sortie.

La transmittance le coefficient ( ou fonction) par lequel on multiplie l’entrée pour connaitre la sortie.

Exemples :

Cette vision souvent suffisante est malgré tout limitée est ne tient pas compte par exemple du temps mis par le système pour atteindre son état stable. Des transmittances définies mathématiquement de façon plus fine sont parfois nécessaires, celles-ci se déterminent lors d’essais avec un échelon en entrée.

Une procédure et des détails plus poussés sont donnés dans le chapitre sur la modélisation des systèmes linéaires.

### La nécessité de réguler : exemple d’un bâtiment

On veut maintenir une température donnée: température de consigne.

Il est nécessaire de chauffer ou de refroidir: système de chauffage.

| Dans ce mode de fonctionnement la chaudière est commandée par la température extérieure. Ce système est sensibles aux perturbations eventuelles (porte ouverte, apport solaire, apports internes ) | Il est donc nécessaire de mesurer la température: (capteur de température, thermocouple ou thermorésistance) et de la comparer à celle désirée |
| --- | --- |

### Distinction asservissement/ régulation

Il est bon de faire la distinction entre boucle d’asservissement et boucle de régulation. Toutes les deux fonctionnent sur le même principe, mais leur finalité diffère sensiblement :

— Pour un asservissement , la consigne peut varier et la sortie du système doit suivre ses évolutions rapidement et avec précision la grandeur de sortie est identique ou proportionnelle à une grandeur d’entrée (ex : la position du gouvernail d'un avion doit suivre la consigne imposée par le pilote à chaque instant ; poursuite de trajectoire ( consigne variable ) ;

— la régulation impose à la grandeur de sortie d’atteindre une valeur de consigne et d’y rester quelles que soient les perturbations éventuelles (ex : régulation de pression, de température ( consigne fixe : la température dans un logement doit être constante quelles que soient les conditions extérieures).

#### Régulation de vitesse:

Tension de consigne correspondant à la vitesse désirée.

On utilise un convertisseur de puissance (hacheur, onduleur).

On mesure la vitesse: dynamo tachymétrique, compteur.

#### Asservissement de position:

Valeur de consigne sous forme de tension.

Commande du moteur.

Capteur de position: potentiomètre, roue codeuse.

### Notion de Boucle ouverte, Boucle fermée:

Organes de commande d’un four

#### Boucle ouverte:

Un tel système est en boucle ouverte. La sortie y peut être réglée en agissant sur l’entrée u. Cette situation présente deux inconvénients majeurs :

- on ne sait pas a priori à quelle valeur va se stabiliser y et en combien de temps ;

- y va varier en fonction des perturbations extérieures (par exemple variation de la température externe).

Un tel système peut être modélisé par un ensemble de schémas bloc

#### Boucle fermée:

| En refermant la boucle par un régulateur, ce qui conduit au schéma suivant, représentant la boucle de régulation de base. On cherche à maintenir la grandeur à régler y à une valeur de consigne yc en agissant sur la commande u par la loi de commande (ou correcteur). |  |
| --- | --- |

Analysons le fonctionnement de cette boucle (figure 3). Le système bouclé a pour entrée yc et pour sortie y. Le régulateur possède 2 entrées (yc et y) et une sortie u. Il se compose de la loi de commande et d’un comparateur qui élabore l’erreur de régulation (= yc – y. La loi de commande a pour entrée e et ( pour sortie u

| Exemple : Le capteur mesure la température (y ) de l'enceinte thermique. Cette mesure est comparée à la consigne (yc) pour élaborer un signal d'écart. Suivant le signe et l'amplitude de ce dernier, la loi de commande dosera l'alimentation (u ) de la résistance afin que la température dans le |  |
| --- | --- |

four reste la plus proche possible de la consigne

### Organes constitutifs d’une régulation:

On a donc des organes supplémentaires qui compliquent le système et qui peuvent le rendre moins stable ( oscillations....).

Dans toutes les boucles de régulation, on retrouvera les éléments suivants :

— un capteur ;

— une consigne (fixe ou variable dans le temps) ;

— un comparateur délivrant un signal d’écart ;

— une loi de commande qui calcule le signal à envoyer sur l’actionneur ;

— un actionneur ;

— le système physique à commander et soumis à des perturbations.

Relations :

### Qualités d’une bonne régulation

La boucle d’asservissement peut apporter les avantages suivants

- améliorer la rapidité de fonctionnement du système

- augmenter la précision

- diminuer l’influence des perturbations

- rendre contrôlable un système qui ne l’est pas en boucle ouverte

- diminuer les effets non linéaires des processus

### Etapes d’une régulation

La procédure à adopter pour réguler un système est la suivante.

- Etape 1 : faire des essais et étude du procédé. Objectif : déterminer son modèle.

- Etape 2 : selon le modèle que l'on aura choisi, régler le correcteur PID.

- Etape 3 : essayer le réglage choisi

### Carte heuristique

## Modélisation des systèmes linéaires

### Principe et finalité de la modélisation

Lorsque la description de la fonction de transfert par une constante permettant de convertir la grandeur d’entrée en grandeur de sortie s’avère trop simpliste, deux techniques sont proposées pour décrire plus finement les relations entre l’entrée et la sortie d’un système :

- L’analyse des équations différentielles liant l’entrée et la sortie d’un système

- La mesure de la réponse du système à un échelon de consigne

### Modélisation par analyse des équations différentielles du système

Le comportement d'un processus linéaire autour d'un point de fonctionnement peut être décrit par une équation différentielle.

La forme générale de cette équation est :

Grâce aux propriétés de la transformée de Laplace, on a

On en déduit la transmittance ou fonction de transfert T(p) du système

Les racines complexes (cj) du numérateur N(p) sont les zéros de la fonction de transfert,

Les racines (di) du dénominateur D(p) sont appelées pôles.

L'ordre n du numérateur est également l'ordre de la fonction de transfert H(p). La transmittance peut donc s'écrire

On montre qu'en régime sinusoïdal il suffit de remplacer la variable p par j( pour obtenir la fonction de transfert isochrone. On peut alors étudier le système à partir des diagrammes de Bode du gain G (en dB) et de l'argument ( (en rad) :

### Modélisation par analyse de la réponse du système à un échelon de consigne

Suite à l’envoi d’un échelon sur l’entrée on observe le comportement de la sortie et l’on détermine les diverses modélisation possibles

#### Détermination du gain statique

Le gain statique est le rapport de la variation de la sortie finale sur la variation d’entrée (échelon) une fois le système stabilisé.

#### Modèle du premier ordre

Lorsque la réponse ne présente ni rebond ni retard , le modèle du premier ordre peut être utilisé.

Modèle simple mais très utilisé tant que le temps mort reste négligeable devant la constante de temps.

| Equation différentielle : Fonction de transfert isomorphe : | La constante de temps est mesurée lorsque le système atteint 63% de la variation totale de la sortie. |
| --- | --- |
| Représentation temporelle | Représentation temporelle |
| Bode | Nyquist |
| Black |  |

#### Modèle du second ordre

Lorsque la réponse présente un rebond, le modèle du deuxième ordre peut être utilisé.

| Equation différentielle : Fonction de transfert isomorphe : Réponse indicielle : Avec et et On notera que le tr est mini si m=0,7 : Si m << 1 alors ( |  |
| --- | --- |
| Bode | Nyquist |
| Black |  |

#### Modèle de Broïda

Lorsque la réponse ne présente pas de rebond mais qu’il existe un retard entre l’échelon et la réponse, le modèle de Broïda peut être utilisé.

| Fonction de transfert isomorphe : : Retard + 1er Ordre. K gain statique = (s/(e La constante de temps ( est souvent prise égale à la pente au point d’inflexion |  |
| --- | --- |
| Réponse à un échelon | Bode |
| Nyquist | Black |

#### Modèle de Strejc

Fonction de transfert isomorphe : ou plutôt  ; ( étant le retard

| Réponse temporelle à un échelon | Bode |
| --- | --- |
| Nyquist | Black |

#### Modèle naturellement instable : procédés intégrateurs

#### Essai en limite de pompage

Certains procédés ne supportent pas un essai indiciel en boucle ouverte.

On procède alors à un essai en boucle fermée avec un correcteur proportionnel Kp

On augmente le gain du correcteur jusqu’à Kcr permettant d’obtenir la limite d’instabilité soit des oscillations auto entretenues dont on relève la période Tcr.

### Exemples de modélisations courantes

Moteur

Dynamo tachy

Codeur optique

Astable

Sommateur

## Transmittance ou fonction de transfert d'un système

### Opération sur les fonctions de transfert

Un système donné par son équation différentielle dans l'espace temporel peut être de manière équivalente représenté dans le plan de Laplace par une équation algébrique. Ainsi, on convient de caractériser le système dans l'espace de Laplace par une fonction que l'on appelle la fonction de transfert du système. Cette fonction est définie comme le rapport entre la transformées de Laplace de la sortie sur la transformée de Laplace de l'entrée sous l'hypothèse que les conditions initiales sont toutes nulles (on s'intéresse seulement à l'étude de la réponse forcée du système).

### Opération sur les fonctions de transfert

La lecture de schémas blocs permet de rencontrer divers cas de figure qu’il faut savoir rapidement écrire :

#### En série

#### En parallèle

#### Factorisation

#### Superposition

Pour calculer la fonction de transfert entre une entrée particulière et une sortie, on suppose les autres entrées nulles

#### Système à retour non unitaire

Ce schéma bloc est le maillon essentiel de toute régulation : on gagnera donc à connaitre son résultat par coeur

Sa démonstration est faite dans les lignes suivantes.

### Transmittance en boucle ouverte

On peut écrire l’expression de la transmittance en boucle ouverte :

Que l’on peut mettre sous la forme  où ( est la classe du système.

### Transmittance en boucle fermée

On considère le système dont le diagramme fonctionnel est représenté ci-dessous

On a les relations suivantes

(

et 	(

On reporte ( dans l'expression (

On aboutit à la fonction de transfert F(p) du système en boucle fermée

Ou peut définir également la transmittance donnant l'écart ((p) en fonction de l'entrée E(p).

Cette fois, on reporte l'expression ( dans l'expression ( : ((p) = Xc(p) - H(p)K(p)((p)

### Schéma bloc faisant intervenir les perturbations

| En écrivant les diverses relations : Et en les combinant il vient : |  |
| --- | --- |

## Critères de performance d’un système

### Précision:

Un système est précis si la sortie suit l'entrée quelles que soient les circonstances. L'écart est la différence entre la valeur souhaitée et la valeur obtenue.

L’erreur est définie par  soit en se servant du théorème de la valeur finale

Et comme  et  il vient  ce qui permet de relier les équations différentielles liant ( et Xc.

L’erreur est la valeur de ( en régime permanent.

Or  croit d’autant plus vite que ( et C sont grands (ainsi l’erreur tend vers 0 quand p tend vers 0) mais dans ce cas cela nuit à la stabilité du système (C augmente : diag de Nyquist enfle et si (>2 le diag de Nyquist tourne d’un angle sup à 2().

Ceci nous confirme que précision et stabilité sont deux exigences contradictoires

On définit la classe des systèmes par la puissance ( soit le degré d’intégration du système.

Pour les systèmes classiques leur classe est nulle : ( = 0 (1er ordre, 2ème ordre, Strejc, Broïda)

Le correcteur proportionnel intégral permet d’atteindre ( = 1 ou plus en cas de mise en cascade.

| N.B.: | FTBO de classe 0 ( = 0 | FTBO de classe 1 ( = 1 | FTBO de classe 2 ( = 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Erreur de position Entrée échelon : | Erreur statique | 0 | 0 |
| Erreur de traînage Entrée rampe : | + ( | Erreur de trainage | 0 |
| Erreur d’accélération Entrée parabole : | + ( | + ( | Erreur de d’accélération |

### Rapidité:

Un système est rapide si son temps de réponse est jugé satisfaisant.

Temps de réponse à 5% : tr5%min est le temps mis pour être compris entre 105 % et 95 % de la valeur finale.

Remarque 1 : Un système du premier ordre est caractérisé par un temps de réponse tr = 3(

Remarque 2 : Dans le cas d’un système d’ordre 2, le système est caractérisé par son coefficient d’amortissement m qui s’il est trop important assurera un temps de réponse trop grand et s’il est trop faible des oscillations trop importantes.

On tolère d’un système un dépassement transitoire de 20 % :

Pour un système d’ordre 2 (asservissement de position par exemple)

(  si d= 0,2 alors m = 0,45 ce qui se répercute par

( une remontée du régime harmonique de 2 dB

### Indice de performance IAE

Si l’on pose qui est donc proportionnel à l’énergie différentielle entre la commande et la sortie, la minimiser en dessous d’une certaine valeur peut être un nouveau critère de temps de réponse

## Stabilité d'un système asservi

### Condition générale de stabilité

Pour avoir un signal de sortie s avec e= 0 (système instable), il faut que  soit infini soit .

- Il apparaît alors que le système sera instable si  pour une valeur de p donc pour une fréquence réaliste soit une valeur de p à partie réelle positive. Ceci nous amènera à une définition mathématique de la stabilité : ce sont les critères mathématiques de Routh Hurwitz et du lieu des pôles.

- Dans le cas d’un système bouclé  donc la condition vue ci-dessus donne  soit en complexe  donc

Ces deux conditions définissent un point critique au-delà duquel un système sera instable.

  - Sur le diagramme de Bode : si pour un argument de ( (opposition de phase, KH>1, les oscillations augmentent d’amplitude et le système est instable.

### Condition mathématique de stabilité

#### Démonstration :

Un système est stable si pour une entrée constante, la sortie tend vers une constante. (ou s’il retourne vers son état d’équilibre s’il en est écarté)

Condition de stabilité : un système est stable si sa fonction de transfert  ne comporte que des pôles (valeurs de p annulant ) à partie réelle strictement négative.

Démonstration :

Si on envoie dans un système de transmittance F(p) un Dirac E0 afin d’étudier sa stabilité alors

Ce qui donne en factorisant par les n pôles (rééls ou complexes) (di) du dénominateur D(p)

Dont il est facile de trouver l’originale qui constitue donc la réponse temporelle dont la forme dépend de la nature des pôles di

- Si di est réel alors l’originale est

- Si di est complexe alors di=a+j( et di*=a-j( mènent à une originale de la forme

On s’aperçoit que ces fonctions du temps tendent vers 0 si l’exponentielle tend vers 0 donc si la partie réelle du pôle est négative.

Rq : ceci revient à l’étude du régime transitoire de L’ESSM de  qui disparaît au cours du temps si le système est stable.

#### Exemple:

Si  alors les pôles de F(p) sont tels que  soit divers cas à envisager :

| ( |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 racines p1 et p2 réelles négatives p1= - r1 p2= - r2 |  |  |  |
|  | 2 racines p1 et(ou) p2 réelles positives p1= + r1 p2= ± r2 |  |  |  |
|  | 2 racines p1 et p2 Complexes à partie réelle positives p1= - r1 - j( p2= - r2 + j( |  |  |  |
|  | 2 racines p1 et p2 Complexes conjuguées partie réelle nulle p1= - j( p2= + j( |  |  |  |
|  | 2 racines p1 et p2 Complexes conjuguées partie réelle positive p1= r1- j( p2= r2 + j( |  |  |  |

#### Critère de Routh-Hurwitz (Boucle Fermée): (Matheux : Excel peut être utile)

On utilise le critère de Routh quand il n'est pas possible de calculer les pôles de la fonction de transfert.

Les racines d’un polynôme  comparable à  sont à partie réelle négatives si les 3 conditions suivantes sont réunies.

- Aucun des (i n’est nul

- Tous les (i sont de même signe

- Après construction du tableau suivant: les coefficients de la première colonne sont de même signes

|  | 0 | 1 | 2 |  | i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( paires | (0 | (2 | (4 | … | (2i |
| ( impaires | (1 | (3 | (5 | … | (2i+1 |
|  | (1= ((1(2-(0(3)/(1 | (2= ((1(4-(0(5)/(1 | … | … | …. |
|  | (1= ((1(3-(2(1)/(1 | (2= ((1(5-(3(1)/(1 | … | … | … |
|  | … | … |  |  |  |
| Somme de la colonne |  |  |

La partie réelle des pôles de la fonction de transfert est négative si les n+1 termes de la première colonne du tableau (appelée série de Routh ou pivot) ont le même signe (c’est-à-dire positifs car les termes (i sont positifs).

Si le signe des termes de la série est différent, le nombre des racines à partie positive est égal au nombre de changements de signe

Rq : Ceci nous amène souvent à déterminer la valeur limite du coefficient C de l’expression :

#### Critère du lieu des racines (Etude de la FTBO pour connaître la stabilité de la Boucle Fermée)

Sur un système en boucle fermée la fonction de transfert est  et le dénominateur est de la forme .

Les études vues précédemment s’intéressaient aux pôles du dénominateur donc aux valeurs de p telles que

La condition de stabilité  peut s’écrire :

Il s’agit donc de déterminer l’ensemble des racines de cette équation et regarder dans l’espace complexe où se trouvent ces racines lorsque C varie de 0 à l’infini.

La zone de stabilité est donc la partie à gauche de l’axe imaginaire.

La FTBO devient ,  et la condition de stabilité   soit en module : . La limite de stabilité nous permet de trouver graphiquement la valeur de C limite :

Remarque :

| Sur un deuxième ordre : les deux pôles p1 et p2 complexes à partie réelle positives donnent : p1= - r1 ± j( = donc si m<1 alors m=sin( Un bon amortissement est obtenu pour m=0.7 soit (=45° et pour une constante de temps faible Ce qui définit une zone où doivent se trouver les pôles |  |
| --- | --- |

Cette résolution peut vite devenir compliquée, la méthode d’Evans peut nous y aider

http://eig.unige.ch/~allenbach/Thummel/index.html

### Critères graphiques de stabilité :

| Ils permettent de prévoir la stabilité d’un système à partir de son étude en boucle ouverte ou fermée. est la transmittance en Boucle Fermée. et la transmittance en Boucle Ouverte. |  |
| --- | --- |

Il s’agit donc de déterminer quand les zéros de  (donc les pôles de F(p)) sont à partie réelle négative.

La recherche de  amène plusieurs critères possible plus ou moins pratiques.

#### Critère de Nyquist (Etude de la Boucle ouverte):

Plan de Nyquist : en ordonnée (m(T) et en abscisses : (é(T)

L’utilisation des critères algébriques est limitée aux systèmes sans retard.

Lorsque p croît de -( à +( la transmittance en boucle ouverte  décrit une courbe.

Si elle exclut 0 par un demi cercle du coté des réels positif alors elle est fermée et appelée diagramme de Nyquist.

Critère de Nyquist : Toutes les racines de  ont une partie réelle strictement négative (système stable) si le diagramme de Nyquist n’entoure pas le point -1

Ce qui se résout

- par le calcul en remplaçant p=j( et en traçant la FTBO

- expérimentalement en relevant pour chaque fréquence le module et l’argument de

Attention :  et lorsque p tend vers 0  donc le passage de p=0- à p=0+ voit l’argument de  passer de  à  dans le sens horaire.

Pour éviter la détermination du passage de la courbe en p=0, on remplace parfois le critère de Nyquist par le critère du revers.

#### Critère du revers (Etude de la Boucle ouverte):

| Critère du revers : Le système est stable en boucle fermée si le diagramme de Nyquist de la transmittance en BO laisse le point –1 sur sa gauche lorsque la pulsation ( varie de 0+ à l’infini. Le système est d’autant plus stable que l’on est loin de ce point. |  |
| --- | --- |

#### Critères de stabilité dans le diagramme de Bode

Diagramme de Bode : en ordonnée GdB en fonction de f et ( en fonction de f

| A la vue du critère du revers, deux observations sont possibles Pour la pulsation (c telle que Si ou le gain : le système est stable Si ou le gain : le système est instable Pour la pulsation (u pour laquelle soit Si : système stable Si : système instable |  |
| --- | --- |

#### Critère de Black-Nichols

Plan de Black : en ordonnée GdB et en abscisses : ( de la FTBO

| Le critère de stabilité est si on laisse le point critique à sa droite quand on décrit la courbe dans le sens des ( croissants. |  |
| --- | --- |

#### Marge de Gain et marge de phase

On peut définir les marges de phase et de gain nécessaires pour assurer une bonne stabilité.

(  est la fréquence telle que

(  est la fréquence telle que

Marge de phase (sur la boucle ouverte)

Déphasage supplémentaire qui ferait passer la courbe  de l’autre côté du point critique.

Valeur dont il faut augmenter ( pour KH =1 pour arriver au point critique

(En pratique  si  alors la boucle fermée voit un

dépassement de 20% sur sa réponse indicielle, et une remontée de 2 dB sur sa réponse harmonique.

Marge de gain (sur la boucle ouverte)

Nombre de dB dont on peut augmenter le gain sans provoquer l’instabilité.

Valeur dont il faut augmenter KH lorsque ( =-180° pour arriver au point critique

( En pratique  si

## Correction des systèmes asservis

### Les correcteurs

Pour un système donné, il s’agit d’améliorer une performance sans nuire aux autres.

Par exemple, augmenter la rapidité ou la précision sans rendre le système instable.

Pour cela, on utilise des correcteurs.

Il existe des correcteurs spécifiques calculés pour chaque cas mais il y a aussi des correcteurs classiques.

| type | proportionnel | Intégral | dérivé |
| --- | --- | --- | --- |
| Grandeur caractéristique ( accessible sur un régulateur) | K ou BP% Xe : commande le processus ( : signal d’erreur | Ti Ti est d’autant plus grand que l’action intégrale est faible | Td Si l’action dérivée augmente (Td grand), la réponse s’accélère ! |
| Avantage | - diminuer l’erreur (augmenter la précision.) - vaincre les systèmes à grande inertie - augmenter la rapidité tant que le système n’est pas trop oscillatoire. | - élimine l’erreur statique - augmente la rapidité | Effet stabilisant. Anticipatrice (compense les inerties dues aux temps morts). |
| Inconvénient | - il ya un risque d’augmenter l’instabilité | augmente l’instabilité | Elle a un effet stabilisateur mais une variation excessive peut entraîner une instabilité |

#### Correcteur proportionnel:

##### Modalité de l’action proportionnelle:

Le correcteur est un amplificateur.

Le signal de commande est proportionnel au signal d’erreur.

L’amplification de l’erreur vise à avoir une action du correcteur plus importante pour une erreur donnée

avec  un bias (ou intégrale manuelle) ajustable permettant de compenser l’erreur statique

##### Avantages et inconvénients de l’action proportionnelle:

Ce correcteur permet de :

- diminuer l’erreur (augmenter la précision.)

- vaincre les systèmes à grande inertie

- augmenter la rapidité tant que le système n’est pas trop oscillatoire.

- il ya un risque d’augmenter l’instabilité.

Influence du gain qui « gonfle » le diagramme de Nyquist risquant d’atteindre l’instabilité.

Il faut trouver un bon compromis entre vitesse et stabilité.

##### Bande proportionnelle:

Variation en % de l’entrée ( du régulateur qui fait varier la sortie  de 100%

La fonction de transfert isomorphe

avec  largeur d’étendue de mesure en % correspondant à une variation de 0 à 100 % de la grandeur de sortie du régulateur Xe : on appellera la bande proportionnelle.

- est de l'ordre de 3 à 400% dans les régulateurs électroniques.

- Dans les régulateurs industriels, elle est appelée Xp.  E: Echelle de mesure du régulateur (ex : 0/100°C).

Exemple : le STATOP d’ECOLSAB

Pour une bande proportionnelle donnée en °C de 20°C,

Si la consigne est de 60°C la commande est à 100% jusqu’à atteindre 60-20=40°C puis la commande est proportionnelle à l’écart.

Donc pour un écart de 20°C on commande à 100% puis

La commande diminue proportionnellement avec l’écart jusqu’à atteindre 0%

Donc  soit à une BP% de 20°C correspond un gain de 5

##### Graphes représentatifs de la bande proportionnelle:

##### Graphes représentatifs de la bande proportionnelle avec BIAS:

Lors de l’utilisation de certains correcteur PID (module PID des Premium)l’annulation du régulateur intégral amène ce décalage.

##### Graphes représentatifs de la bande proportionnelle faisant apparaître un second ordre:

#### Correcteur intégral:

##### Modalité de l’action intégrale:

Le signal de commande est proportionnel à l’intégrale du signal d’erreur  et la fonction de transfert isomorphe

Il s’emploie en combinaison avec une action proportionnelle.

Ce filtre intervient aux fréquences basses (régime permanent) (p=j( petit donc  grand donc l’action de C(p) est grande).

Il n’intervient pas aux fréquences élevées ce qui correspond aux régimes transitoires (p=j( grand donc  petit donc l’action de C(p) est faible).

##### Avantages et inconvénients de l’action intégrale:

Il joue sur la précision en éliminant l’erreur en régime permanent (élimine l’erreur statique )

Il augmente la rapidité et augmente l’instabilité.

| Influences d’un correcteur proportionnel intégral dans les diagramme de Bode et Nyquist |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Plus l’action intégrale est élevée (Ti petit), plus la réponse s’accélère et plus la stabilité se dégrade (réponse forte à une petite erreur) et .

- Il permet de filtrer les variables bruitées (HF) ( petit si p=j( grand)

- Il faut également trouver un bon compromis entre vitesse et stabilité.

- Dans les régulateurs industriels on affiche 1/Ti, alors Ti est d’autant plus grand que l’action intégrale est faible.

- Pas d'action Intégrale : Ti infini

#### Correcteur dérivé:

##### Modalité de l’action dérivée:

Action dérivée si le signal de commande est proportionnel à la dérivée du signal d’entrée.

et la fonction de transfert isomorphe

Il s’emploie en combinaison avec une action proportionnelle car en régime permanent (p=0), on veut que le signal de commande soit proportionnel au signal d’erreur.

Ceci est physiquement irréalisable (C(p) tend vers l’infini quand p tend vers l’infini).

On réalise :

Ce filtre intervient aux fréquences élevées ce qui correspond au régime transitoire et pas aux fréquences basses (régime permanent.)

##### Avantages et inconvénients de l’action dérivée:

Il agit sur la rapidité du système en ayant un effet stabilisant.

L’action dérivée compense les effets du temps mort du process.

Elle a un effet stabilisateur mais une variation excessive peut entraîner une instabilité.

L’action Dérivée améliore la  stabilité et « donne un coup de pied » au système.

L ’action Dérivée n ’est cependant pas nécessaire et même déconseillé pour les systèmes à faible inertie.(ex : une alimentation à découpage)

- Anticipatrice (compense les inerties dues aux temps morts.

- Permet l’amortissement des oscillations.

- Utilisée pour le réglage des variables lentes (température)

- Souvent placé sur la grandeur à régler seule et non sur l’écart afin d’éviter les à-coups dus à la variation brusque de la consigne

- Si l’action dérivée augmente (Td grand), la réponse s’accélère !.

- Compromis vitesse  stabilité.

| Influences d’un correcteur Proportionnel Dérivé But : augmenter la marge de phase trop faible et le rendre stable, ou le rendre plus rapide en augmentant son gain sans le déstabiliser. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

### Les structures

#### Structure parallèle:

#### Structure mixte:

#### Structure série:

### Choix d’un correcteur:

Précision et stabilité sont deux exigences contradictoires quoique :

|  | Equation différentielle | Transformée de Laplace |
| --- | --- | --- |
| Stabilité | La stabilité revient à l’étude du régime transitoire de L’ESSM de qui disparaît au cours du temps si le système est stable. | Critère de Nyquist : Toutes les racines de ont une partie réelle strictement négative (système stable ) si le diagramme de Nyquist n’entoure pas le point -1 |
| Précision | Dépend de la solution particulière | Dépend de la transmittance en BO de lorsque p tend vers 0 donc des faibles pulsations |

( On peut améliorer l’un sans trop détériorer l’autre ?

Des méthodes théoriques de calcul des paramètres permettent de déterminer précisément les valeurs de réglage. Elles nécessitent cependant la connaissance du modèle mathématique (circuit équivalent) du système à commander ! Leur efficacité dépend de la précision et de la robustesse du modèle. C’est pourquoi, dans l’industrie elles sont rarement utilisées, surtout pour la commande des processus complexes.

Pour simplifier, on retiendra deux méthodes :

- en Boucle Ouverte (Broïda il est cependant rare que l’on puisse faire des essais en BO)

- en Boucle Fermée (Ziegler & Nichols ou méthode de l’ultime pompage).

#### Réglage industriel : modélisation, critères et réglage de Broïda

On applique un échelon à l’entrée du système non bouclé et on observe la réponse

En fonction du rapport T/( divers correcteurs sont proposés :

| Rapport T/( | Correcteur proposé |
| --- | --- |
| ( 0,05 | TOR |
| Entre 0,05 et 0,1 | P |
| Entre 0,1 et 0,2 | PI |
| Entre 0,2 et 0,5 | PID |
| ( 0,5 | Limite des PID Chaines maillées… |

- Le critère retenu par Broïda dans son mode de calcul des correcteurs  est une marge  de Gain de 6dB

| Structure |  | Ti | Td |
| --- | --- | --- | --- |
| P |  | maxi | 0 |
| PI parallèle |  |  | 0 |
| PI série/mixte |  |  | 0 |
| PID série |  |  |  |
| PID mixte |  |  |  |
| PID parallèle |  |  |  |

#### Ziegler et Nichols

Ils  proposent des choix de correcteurs plus durs (marge de stabilité plus faible) correspondant au critère de performance IAE ( reduction de l’intégrale d’erreur) plus adaptées aux servomécanismes.

Chaque système est caractérisé par sa signature

Le point d’inflexion est est généralement obtenu à 20% du temps nécesaire à l’obtention de l’asymptote horizontale.

| Structure |  | Ti | Td |
| --- | --- | --- | --- |
| P mixte |  |  |  |
| PI mixte |  |  |  |
| PID mixte |  |  |  |

Certains systèmes ont la possibilité de faire une régulation TOR.

On utilisera dans ce cas un tableau différent si l’on note OCC l’amplitude des oscillations

| Structure |  | Ti | Td |
| --- | --- | --- | --- |
| P mixte |  | ( | 0 |
| PI mixte |  |  | 0 |
| PID mixte |  |  |  |

#### Réglage industriel par la méthode de Ziegler Nichols ou méthode de l’ultime pompage

Le but est de faire osciller le système pour connaître sa pulsation propre (ou fréquence propre) afin de pouvoir appliquer les réglages proposés dans le tableau suivant.

Deux méthodes existent : l’ultime pompage (ci-dessous) et l'essai en TOR (ci-après).

    - Configurer le régulateur en manuel puis attendre que le système soit complètement stabilisé,

    - Afficher Td = 0, intégrale minimale (afficher Ti maximal),

    - Afficher un gain K=1 (BP=100%)

    - Mettre la consigne égale à la mesure, et passer en automatique,

    - Augmenter le gain (diminuer la bande proportionnelle) jusqu’à l ’apparition du pompage, fixer alors à cet instant le gain critique Kcr et la période des oscillations T0.

    - Afficher alors les paramètres du régulateur selon le tableau précédent.

| Mode d’action | P | PI série | PI parallèle | PID série | PID parallèle | PID mixte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | Kcr |  |  |  |  |  |
| Ti | Maxi |  |  |  |  |  |
| Td | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

|  | Bode | Bode corrigé | Nyquist | réalisation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| But : rendre stable le système Il s’agit en fait de déterminer la cause d’instabilité la plus importante et la faire disparaître |  |  |  | Ce correcteur ralenti la transmission de l’info avec une constante de temps (=RC=1/(d | Dans notre cas , on se fixe (d<<(q Pour les fréquences basses : la précision reste inchangée Pour (q : Le système est donc stable si : |
| Influence du gain: le gain augmente la précision et la rapidité, mais peut rendre le système instable, il faut donc rechercher un compromis pour que le système soit stable et précis |  |  |  |  | Le correcteur proportionnel permet de diminuer le temps de réponse et l'erreur statique mais peut provoquer un dépassement important et l'instabilité du système |
| Proportionnel intégral (ou correcteur à retard de phase) But : l’action intégrale augmente le gain en basse fréquence sans déstabiliser le système. D'autre part, un intégrateur pur permettrait également d'obtenir une erreur de position nulle et ainsi rendre le système plus précis |  |  |  | fonctionne qu’en boucle fermée | L’erreur statique est à minimiser. Après correction et si (i << (c donc l’erreur statique sera nulle. mais attention à respecter la marge de phase |
| Proportionnel dérivé (ou correcteur à avance de phase) But : augmenter la marge de phase trop faible et le rendre stable, ou le rendre plus rapide en augmentant son gain sans le déstabiliser. |  |  |  |  | Avant correction pour (c : donc après correction Le système est donc stable |
| Proportionnel intégral dérivé But : rendre stable le système améliore les performances globales d'un système. L'allure du diagramme de Bode d'un tel régulateur est donnée ci-dessous. On voit que chaque action possède une influence sur des intervalles de fréquences définis par les constantes (d et (i |  |  |  | Systèmes asservis linéaires JC & P Chauveau Educalivre p109 |  |
| Bouclé réaction secondaire But : rendre stable le système | On améliore la transmittance d’une partie du système |  |  |  |  |

### Applets sur les correcteurs:

http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/electro/regulation.html

### Exercices corrigés sur les systèmes:

http://www-hadoc.ensieg.inpg.fr/hadoc/listeExercices.html

### Logiciel sur les systèmes bouclés:

Version d’évaluation 30 jours

http://www.simapp.com/