Signaux et Systèmes Discrets

En temps discret, la fonction de transfert en Z tu manieras 
et la formule de discrétisation sans hésiter tu diras. 
(Etude des systèmes asservis par un ordinateur)

En bref,  on étend aux systèmes discrets les techniques et les résultats des systèmes continus, en soulignant les différences dues au caractère discret.

# Présentation du problème

## Avant : régulation analogique en temps continu

## Dorénavant : régulation numérique (par ordinateur ) en temps discret

# Signal discret, signal bloqué, signal échantillonné

## a . 	Signal discret

On nomme signal discret un ensemble de valeurs réelles définies pour une suite d’instants  tn = nT  multiples d’une période  T d’échantillonnage (en anglais sampling ). On notera , , ou la nième valeur d’un tel signal discret. 
Causalité : le signal discret  est causal si nul pour . Un signal discret peut être :

- soit une suite de valeurs engendrée par un programme au rythme d’une horloge de période T. Par exemple, le vecteur , soit,  contient une rampe. Ou bien le résultat  du programme calculant  avec  est encore une rampe discrète.
Exercice 1 : quel est le signal discret engendré par l’équation  ?

- soit une suite d’échantillons (mesures, acquisitions) sur un signal continu . Par exemple, avec la fréquence d’échantillonnage ,  donne :

Représentation graphique d’un signal discret par MATLAB (fonction stem) :

## b.  Signal bloqué :

Pour reconstituer un signal continu (qui dure dans le temps) à partir d’un signal discret, le bloqueur d’ordre zéro (ou BOZ) maintient la valeur  entre les instants et . Ainsi, sauriez vous compléter le diagramme précédent en conséquence ?

Exercice 2 :  Représenter le signal discret  après blocage

## c.	 	Signal échantillonné

Associé au signal discret tiré du signal continu , ce signal noté traditionnellement  permet de définir mathématiquement l’échantillonnage:

si est causal.

Exercice 3 :  Donner en conséquence  l’expression mathématique de l’échelon échantillonné u*(t)

Définition :

On nommera échantillonneur idéal le filtre qui donne à partir de

Si , compte tenu des propriétés de la distribution de Dirac, le signal échantillonné s’exprime par   oùest la fonction « peigne » ou « peigne de Dirac », donc une suite périodique d’impulsions de Dirac.

On symbolise ci-dessous l’échantillonneur idéal pour le signal  avec la période T :

# Transformée en z (transformée de Laplace des signaux discrets) :

## a.		Définition

On sait calculer la transformée de Laplace du signal échantillonné avec le  théorème du décalage temporel . On obtient    (1)

Pour étudier la convergence de la somme , on pose     pour simplifier.

La nouvelle variable z est complexe comme la variable de Laplace, et T est la période d’échantillonnage constante.

En cas de convergence de (1), c’est  donc

est la transformée en z du signal discret (signal échantillonné avec la cadence T).

par échantillonnage

Conclusion

La transformée en  Z  est une forme de la transformée de Laplace. 
La relation  est fondamentale, car elle permet d’étendre les résultats établis pour les systèmes en temps continu aux systèmes en temps discret.

## b.  Transformée en z des signaux élémentaires :

En appliquant la définition (1) de la transformée en z, on établit aisément que :

- L’échelon unité donne par échantillonnage  pour .
 si  
soit (c’est le domaine de convergence)

- Impulsion : en temps continu, c’est l’impulsion de Dirac , en temps discret, on utilise la fonction de Kronecker, soit  si , et . 
On trouve donc facilement que sans condition de convergence sur z.

- Premier ordre, constante de temps :

qui converge vers  si :

- etc ...  (voir une  table de transformées en z)

Exercice 4 : quelle est la transformée en z de la rampe unité ? 
(Solution : )

## c. Quelques propriétés de la transformée en Z :

Les transformées en  Z et de Laplace L ont des propriétés liées par la relation .

- Z est donc linéaire, d’où la possibilité de décomposition en éléments simples

- Le théorème du retard de Z remplace celui de la dérivée et permet le calcul de la fonction de transfert :

A condition initiale  nulle, on a donc : et plus généralement .

Exercice 5 : vérifier pour l’échelon et l’impulsion discrets

- Théorèmes des valeurs initiale et finale : soit  : 
Théorème de la Valeur Initiale :   
Théorème de la Valeur Finale :

- Transformée du Produit de Convolution * :
Le produit de convolution de deux signaux discrets a et b est défini comme suit : , avec si etsont causaux.
Comme pour la transformée de Laplace, on a : et .

- Formule des résidus : 
pour inverser la transformée en z, à comparer à la formule déjà vue pour le cas continu (

avec, pour le résidu de en pôle d’ordre

Exercice 6 : Inverser ainsi

## d. 	Application à  la fonction de transfert en z

Soit  un programme calculant toutes les T secondes une nouvelle valeur d’un signal discret à partir de mesures opérées sur un signal x(t)  et selon la relation (EaD) suivante, ou équation aux différences :

(EaD)

où  est la valeur calculée à l’instant ,  est le résultat du calcul précédent et  l’entrée mesurée en. L’équation (EaD) est récursive (i.e. le calcul de y dépend de y lui-même).

Supposons  et , on a alors à conditions initiales nulles, soit .

On en tire ici                            .

est la fonction de transfert associée, c’est une fraction rationnelle en z. La relation (EaD) s’écrit encore sous la forme d’un produit de convolution discret puisque :

est alors la réponse impulsionnelle du processus discret d’équation (EaD) et de fonction de transfert , on a comme en temps continu

## Calcul des réponses temporelle et fréquencielle d’un processus discret

On procède comme en temps continu, à ceci près que  :

- Réponse impulsionnelle :  ,

- Réponse indicielle :donc

- Réponse harmonique :  se traduit par , 
d’où la réponse harmonique ou fréquencielle, Gain =  et Phase = .

- Gain statique : c’est

Exercice 7 : Appliquer à l’exemple

# Signaux et processus élémentaires en temps discret

Avec des équations aux différences, il est possible de générer des signaux discrets qui reproduisent les comportements des processus élémentaires déjà vus en temps contiu . On nomme processus générateur d’un signal discret  le processus discret dont la réponse à une impulsion discrète est justement .

## A. Signal rampe

## B. Signal exponentiel de type premier ordre type (constante de temps) :

## C. Signal sinusoïdal amorti

## D.  et que  rappelle ce dernier signal discret ? comment le créer ?

## Exercices sur la transformée en z:

- Définir le signal discret noté et obtenu en échantillonnant la réponse impulsionnelle du processus Cobaye soit  avec la période d’échantillonnage

- Calculer la transformée inverse de , puis celle de

- Déterminer la fonction de transfert associée au processus discret d’entrée et de sortie  dont l’équation est :

A propos, cette équation est elle linéaire ? stationnaire ? causale ?

- Calculer la transformée en z de échantillonné au rythme

- Quelle est la transformée inverse de

- Quelle est la fonction de transfert du filtre moyenneur suivant d’entrée  et de sortie  avec l’équation  . Ce filtre est il causal ? linéaire ? stationnaire ?

# Footnotes

par « discret », ou « en temps discret », on entend défini seulement en une suite  d’instants discrets (discrete = discontinu en anglais) ; on néglige le caractère non linéaire numérique dû à la quantification des amplitudes de et , discret égale linéaire.

noter que  est  « l’opérateur retard ».

# Text boxes

s(-4)    s(-3)   s(-2)   s(-1)    s(0)   s(1)     s(2)     s(3)    s(4)…

t

-4T    -3T    -2T       -T        0        T       2T      3T      4T

+

--

Loi de commande :

on fait

puis

ou en général

Echantil-lonneur.

BOZ

Ordinateur

Processus Cobaye

% Ce script crée une rampe discrète de pente ____.

T=1

rampe=tf([2 0],[1 -2 1],T)

[y,t]=impulse(rampe,20);

stem(t,y)

% Equation du processus générateur de la rampe ?

% C’est la réponse indieielle de quel processus élémentaire ?

% mêmes questions pour le signal ci-contre créé par

T=1

ct1=tf([2*(1-0.9) 0],…

[1 -1.9 0.9],T)

[y1,t]=impulse(ct1,30);

stem(t,y1)

grid

% enfin, un signal qui reproduit une réponse 
indicielle sinusoïdale amortie :

T=1

s1=tf([1 0 0], …

[1 -1.5 1 -0.5],T)

[y,t]=impulse(s1,20);

stem(t,y)

grid

% comment créer cette suite de valeurs au moyen d’un programme de calcul ?