Corrigé de l’évaluation d'automatisme

## Durée de l'épreuve: 1heure  –  Aucun document autorisé

# EXERCICE N°1

Soit la station de pompage suivante:

F: Flotteurs

N1 et N2: Capteurs de niveau ( contacts actionnés avec les flotteurs lorsque le niveau d'eau baisse)

N1 et N2 sont à l'état logique 0 si le niveau d'eau leur est supérieur.

P1 et P2: Pompes

C: Inverseur

Fonctionnement:

- Si le niveau d'eau > N2 alors aucune pompe ne fonctionne

- Si le niveau d'eau < N2 et le niveau d'eau > N1 alors une seule pompe fonctionne:

- Pompe P1 si C=0

- Pompe P2 si C=1

- Si le niveau d'eau < N1 alors les deux pompes fonctionnent

- Identifier les entrées et les sorties du système ( Elles ne sont pas forcément au même nombre !!)

| Entrées | Sorties |
| --- | --- |
| N1 | P1 |
| N2 | P2 |
| C |  |

- En déduire la table de vérité du système

| N1 | N2 | C | P1 | P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | X | X |
| 1 | 0 | 1 | X | X |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Ici les « X » signifient que l’état de la variable est indifférent ( 0 ou 1). En effet, sur le cas considéré, la combinaison d’état logique des entrées ne peut pas se produire dans le cycle de fonctionnement normal ( le niveau ne peut pas être en même temps en dessous du capteur N1 et au-dessus du capteur N2 !).

Ainsi, dans les tableaux de karnaugh, on pourra placer, à la place des « X », des « 0 » ou des « 1 » selon ce qui nous arrange, puisque cela n’aura aucune incidence sur le fonctionnement de l’automatisme. On choisit de placer des « 1 » à la place des « X » car cela nous permet de faire des regroupements plus gros ( 4 cellules) et donc d’obtenir une expression logique plus simple (Voir les tableaux de Karnaugh ci-dessous). C’est le but…

Par contre, pour des problèmes de sécurité (détecteurs défaillants…) ne vaudrait-il pas mieux fixer un état logique précis des sorties pour ces combinaisons des entrées ? Nous vous laissons réfléchir sur ce point…

- Par la méthode du tableau de Karnaugh, établir l’expression logique des sorties.

Sortie :…P1…………

| C | N1 N2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | X |
| 1 | 0 | 0 | 1 | X |

Réponse : …P1 = N2 . /C + N1

Sortie :……P2………

| C | N1 N2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | X |
| 1 | 0 | 1 | 1 | X |

Réponse : …P2 = N1 + N2 . C

- Représenter le schéma logique du circuit de commande

# EXERCICE N°2

Expliquer ce qui caractérise un circuit logique séquentiel par rapport à un circuit combinatoire.

Dans un circuit de logique séquentielle, l’état logique des sorties dépend de l’état logique des entrées à l’instant T ainsi que de leur propre état logique à l’instant T-1. Ainsi, la notion de temps est prise en compte, principalement grâce à des circuits de MEMOIRE.

# EXERCICE N°3

Le concepteur d’une machine de taraudage-marquage a retenu les solutions technologiques suivantes pour les actionneurs relatifs à chaque tâche :

- Une tête de taraudage à deux broches munies de systèmes porte-tarauds débrayables, dont la translation est assurée par vérin hydraulique ;

- La rotation du porte-tarauds est assurée par un moteur asynchrone à deux sens de rotation ;

- Un vérin pneumatique double effet pour le marquage à froid.

- Classez ces éléments de la partie opérative en entrées ou en sorties vues de la partie commande

- Présence pièce			- Tête reculée

- Avancer tête tarauds			- Avancer marqueur

- Marqueur en arrière			- Marqueur en avant

- Départ cycle				- Reculer tête tarauds

- Tourner porte tarauds + 		- Tourner porte tarauds –

- Tête avancée				- Reculer marqueur

Réponse :

- Complétez ce grafcet de partie opérative correspondant au système décrit

- Il s’agit d’un grafcet (Cocher la bonne réponse):

- à séquence unique		(

- à sélection de séquences	(

- à séquences simultanées	(

En effet il s’agit d’une divergence en ET (Double trait). Les deux branches de la divergence se dérouleront simultanément.

# Text boxes

C

F

F

N1

P2

P1

&

### ENTREES

### SORTIES

N1

N2 . /C

N1

N2 . C

&

1

C

N2

>1

>1

N1

P1

P2

N2