BACCALAUREAT PROFESSIONNE

Micro-informatique et Réseaux :

Installation et Maintenance (MRIM)

Systèmes Electriques Numériques (SEN)

MRIM

Épreuve E1 :

Épreuve scientifique et technique

Mathématiques E12

SEN

Épreuve E1 :

Épreuve scientifique à caractère professionel

Mathématiques E11

DOSSIER SUJET

Durée de l’épreuve : 2 heures

Coefficient : 	2,5 (MRIM)

2 (SEN)

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

L'usage des instruments de calcul est autorisé. Tout échange de matériel est interdit.

session 2009

Un circuit électrique est alimenté par une tension d’entrée u variant en fonction du temps t.

Exercice 1 : (5 points)

La fonction de transfert en régime sinusoïdal du circuit, constitué par une résistance de valeur R=1000 Ω et par un condensateur de capacité C = 10-7 F ,a pour expression :

T =

avec R en Ω , C en F et ( en rad/s.

j désigne le nombre complexe de module 1 et d’argument.

1. Montrer que, pour  = 2104 rad/s, l’expression de T peut s’écrire :

T =

2. Calculer (1 + 2j )(1 - 2j)

3. En utilisant le résultat précèdent, montrer que T = 0,8 + 0,4j.

4. Calculer le module du nombre complexe T. Le résultat sera arrondi au millième.

5. Calculer un argument du nombre complexe T. Le résultat sera arrondi au centième de radian.

Exercice 2 : (7 points)

La tension u d’entrée du circuit précèdent est représentée par le signal s, de période T =   10-4 s défini sur une période par :

1 Calculer la pulsation  de cette tension (on rappelle que  =  )

2. On rappelle que la forme générale du polynôme de Fourier d’ordre n d’un signal périodique s’écrit :

Pn(t) = a0 + a1 cos(t) + b1 sin(t) + …..+ an cos(nt) + bn sin(nt)

Le polynôme de Fourier associé au signal s est le suivant:

P(t) = 5 + 6 sin(2 104 t) + 2 sin(6 104 t)

a) Par identification, compléter le tableau situé en annexe page 5/6, regroupant les valeurs ak et bk pour 0  k  3.

b) En utilisant la formule de Parseval :

E = a0²+ (a1² + b1² + ….. +an² + bn² )

calculer, en joule,l’énergie E transportée par le signal.

3. La valeur exacte de l’énergie Es, transportée par ce signal est donnée par l’intégrale :

Es =      (Es est exprimée en joule).

a)  En appliquant la relation de Chasles donnée dans le formulaire, justifier que :

Es =

b)  Montrer que Es = 50 J.

4. Calculer le rapport  et exprimer ce résultat par un pourcentage.

Exercice 3 : (8 points)

A partir de l’instant t = 0 où la tension d’entrée du circuit passe à 10 V, le condensateur se charge. La tension Uc aux bornes du condensateur est exprimée en volt ; elle est donnée, en fonction de temps t, exprimé en seconde, par la relation :

uC = 10 ( 1  e 10-4t )

On considère la fonction f définie sur l’intervalle [0 ; 3  10-4 ] par :

f (x) = 10(1– e–10 4x )

Avec les notations précédentes on a uC = f (t).

1. La dérivée de la fonction f est f ’. Montrer que f ‘(x) = 105  e–10 4x .

2. En déduire, en justifiant, le sens de variation de la fonction f.

3. Compléter le tableau de valeurs situé en annexe. Les résultats seront arrondis au dixième.

4. Tracer la courbe représentative de la fonction f dans le repère de l’annexe.

5. a) Résoudre graphiquement l’équation f (x) = 5. Laisser les traits de construction apparents sur le repère.

b) Résoudre par la calcul f (x) = 5. La solution sera arrondie à 10-5.

c) En déduire la durée nécessaire, exprimée en milliseconde, pour que la tension aux bornes du condensateur atteigne 50 % de la valeur de la tension d’entrée.

ANNEXE  ( A remettre avec la copie)

Exercice 2 : question 2.a) Tableau de valeurs

| a0 | a1 | b1 | a2 | b2 | a3 | b3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Exercice 3 : question 3. Tableau de valeurs

| x | 0 | 0,5 10-4 | 10-4 | 1,5 10-4 | 2 10-4 | 3 10-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f(x) | 0 |  | 6,3 |  |  |  |

Exercice 3 : question 4. Courbe représentative.