Représentation d’état des Systèmes Discrets  et Echantillonnés

C’est une représentation temporelle, alternative à la représentation fréquencielle de la fonction de transfert en z.

Il s’agit une équation aux différences d’ordre un et matricielle.

# La représentation

###### Définition

Soient  le vecteur de commande

le vecteur des observations

le vecteur d’état,

La représentation d’état d’un système discret prend la forme :

- n est l’ordre du système

- en général, D = 0,  on a un système « propre »

- si B = 0, système homogène, sans second membre

- A, matrice d’état, C matrice d’observation, B de commande

L’asservissement du système s’exprimera sous la forme suivante du retour d’état où K est une  matrice de gains :

ou encore

###### Passage de l’EaD à la représentation d’état :

1/ Forme de commande :

Premier exemple : le second membre est «simple»

ou

On pose :

On a :

Soit,

Second exemple : le second membre est « complexe »

soit  avec

et, d’où l’on tire la représentation suivante (avec un vecteur d’étatdifférent) :

Exercice 1 : Etablir la forme de commande

du processus de fonction de transfert :

2/	Forme découplée  (ou modale):

Pour obtenir une  matrice d’état diagonale, on peut procéder en décomposant en éléments simples (si les pôles sont réels).

Exemple :

En identifiant, il vient :      et  ou les équations aux différences :

Représentation matricielle :

###### Passage à la fonction de transfert en z

soit (avec I matrice identité) et , d’où l’on tire:

, matrice de transfert en z en général, et fonction de transfert en z si scalaire.

Régime statique : , matrice gain statique .

Exercice 2 : Retrouver la fonction de transfert du

processus de l’exercice précédent :

###### « Discrétisation » d’un processus continu :

On a vu cette opération avec la fonction de transfert  en z.  Soit un processus continu donné par la représentation d’état

(Equ. Etat), (Equ. observation)

et commandé par un BOZ, c’est à dire  entre les instants  et  avec la condition initiale . On intègre cette équation pour .

En utilisant la solution générale de l’équation d’état, il vient :

,

d’où en : On aboutit donc à une représentation d’état discrète, avec les matrices d’étatet de commande: .

Remarque : si A est inversible, c’est .

Exercice 3 :  pour Discrétiser le processus suivant

, avec .

On commencera par donner une représentation d’état, sous forme de commande, d’où la réalisation  associée. On calculera ensuite par exemple en faisant , d’où et également (voir solution en annexe du TD).

# Analyse des équations d’état

On considérera le processus discret suivant comme exemple :

- Polynôme caractéristique :

,

Pour l’exemple, . Les sont donc liés aux valeurs propres du processus discret, solutions de.

- Equation caractéristique :

Les solutions sont les n valeurs propres , pôles de la fonction de transfert (exemple 2 racines : et)

Stabilité EBSB : valeurs propres de module strictement inférieur à 1 (dans le cercle trigonométrique).

- Représentation modale (découplée), dans le cas plus simple de valeurs propres réelles distinctes :

Pour l’obtenir par changement de base dans l’espace d’état, il faut calculer une base de vecteurs propres :

- Comme pour le cas continu, vecteur propre associé à la valeur propre s’obtient à partir de la matrice adjointe :    .

- Matrice modale (changement de base): . 
On a  et donc. 
La représentation d’état dans la nouvelle base devient :

, avec

- , est une matrice diagonale constituée des valeurs propres de A

- ne doit pas avoir de ligne nulle pour que le système soit entièrement gouvernable (**)

- ne doit pas avoir de colonne nulle pour que le système soit entièrement observable (**)

** cf. plus loin pour les définitions de la gouvernabilité (ou commandabilité) et de l’observabilité.

Exercice 4 : appliquer à l’exemple

- Théorème de Cayley Hamilton :

La matrice d’état vérifie elle-même l’équation caractéristique, soit ou encore est une combinaison linéaire des ,

Ce théorème permet de calculer les fonctions de  telles que  ou  à l’aide des valeurs propres de A selon la technique dûe à Silvester . Pour, on sait que les n valeurs propres de A soient  vérifient :

On peut alors calculer les à l’aide de ce système d’équations, puis en tirer  à l’aide des .

Exercice 5 : Appliquer la technique de  Silvester

- calcul de ,

- ou , calcul de

- Solution de l’équation d’état discrète :

avec conditions initiales

La solution de l’équation d’état s’obtient par récurrence :

soit :                 .

Le premier terme donne l’effet de la condition initiale , le second celui de la commande ; le vecteur U regroupe toutes les valeurs de la commande. Dans le cas où ,  G devient la matrice de commandabilité ou de gouvernabilité:

et

On justifie ainsi «facilement» pour les systèmes discrets le critère direct de commandabilité  (valable aussi en continu):

Si  G est de rang n, une suite  de n commandes amenant le système de  quelconque à  quelconque en n périodes d’échantillonnage. Par définition, le système est alors « entièrement commandable ».

Si de plus G est inversible (donc carrée), on trouve même :

Remarque : de manière similaire, il existe un critère direct d'observabilité :

Soit la matrice d’observabilité

Si  O est de rang n, il est possible de retrouver la valeur du vecteur d’état à partir des n observations  en n périodes d’échantillonnage. Par définition, le système est alors « entièrement observable ».

Exercice 6 :

Déterminer la séquence de commandes  qui permet d’amener le système exemple en deà .

- Placement des valeurs propres par retour d’état :

Les valeurs propres d’un système fixent entièrement son comportement dynamique (ou les pôles de la fonction de transfert selon la représentation). La technique ci-après est applicable au retour d’état des systèmes continus, en appliquant la relation de passage .

- On fait  (retour d’état)

- Il en résulte  une nouvelle matrice d’état,

- et un nouveau polynôme caractéristique.

Question : comment choisir les de façon à fixer les valeurs propres de  ? 
Réponse : selon le cas, on pourra écrire le polynôme désiré et rechercher les composantes satisfaisantes de la matrice de gains K, ou utiliser une méthode telle que celle d’Ackermann .

Exercice 7 :

est l’EaD d’un processus discret à mettre sous la forme de commande. Quelles sont les valeurs propres ? Le processus est-il entièrement commandable ?   En utilisant la relation  déterminer les valeurs propres et qui assurent un amortis-sement réduit  et une pulsation propre  (prendre  ).  Calculer le retour d’état qui impose ces valeurs pro-pres au système bouclé.

# Utilisation de Matlab pour la représen-tation d’état des systèmes discrets

- Définition (exemple de l’exercice 3)

A=[0,1 ;0,-10] ;

B=[0,200]’ ;

C=[1 0] ;

D=0 ;

syscont=ss(A,B,C,D,’InputName’,’u’)

% syscont est un objet doté de propriétés comme la propriété : InputName.

>> get(syscont)

A= …

B= …

C= …

D= …

StateName= …

Ts= …

Td= …

InputName= …

OutputName= …

Lire une propriété :

>> etat = get(syscont,’a’)

Ecrire :

>> set(syscont,’Td’,1.0)

- Passage à la fonction de transfert

hdep=tf(syscont) ou inversement ss(hdep)

- Discrétisation

Ts=0.02 % 20 ms, 50 Hz

sysdis=c2d(syscont,Ts)

donne la solution de l’exercice 3

, , , .

Sampling time : 0.02

Discrete time system.

On retrouvera

>> ad=get(sysdis,’a’), >> bd=get(sysdis,’b’), >> cd=...

- Valeurs propres, pôles

>> eig(sysdis), ou pzmap(sysdis), ou encore >> damp(sysdis)

- Réponses caractéristiques (tests)

>> step(sysdis/(1+sysdis)) % si fonction de transfert

>> bode(sysdis,hdep) % compare les réponses harmoniques de sysdis et hdep

- Observabilité, Commandabilité

>> G=ctrb(ad,bd)

>> rank(G)

>> det(G)

>> O=obsv(ad,cd)

>> det(O)

- Stabilité du système bouclé

>> rlocus(sysdis)%étudie le système bouclé à retour unitaire k*sysdis/(1+k*sysdis)

>> zgrid

>> axis([0 1 0 1])

>> k=rlocfind(sysdis)

- Placement de pôles par retour d’état

>> p= [0.5 0.3] % vecteur des pôles

>>K = acker(ad,bd,p)

K=[4.8271 0.2311]

>> set (sysdis,’a’,ad-bd*K)

>> damp(sysdis) ( 0.5 et 0.3

>> step(sysdis) ...

Exemple 3 : Discrétisation avec la représentation d’état

Avec le vecteur d’état , on obtient la forme de commande suivante pour le processus continu :

,     équ. d’état

équation d’observation

Solution entre et  utilisant la transformée de Laplace

, soit

On note la transformée inverse  (cf **):

= effet de + effet de la commande entre 0 et t

D’où, par identification

et

** vérifier que l’exponentielle de matrice est la solution de l’équation d’état homogène :       . Comme on a également ,  on déduit par identification que .

Application à la discrétisation entre 0 et T :  reste constant (blocage), l’état initial  devient

(état)

(observation)

Généralisation : entre et , l’état initial est  et on a , la représentation d’état discrétisée est:

avec   et

et  (en )

Application au cas particulier :

Ici et .

Egalement, . On en tire :

et

Application numérique :

avec , on trouve , soit le résultat

,