ÉLÉMENTS DE CORRECTION DU DOCUMENT REPONSE A

Question A.1.

FP1.1 Assurer un confort visuel optimal

| Critère | Niveau | Flexibilité |
| --- | --- | --- |
| Niveau d’éclairement Moyen | Em | 500 lux | f0 |
| Eblouissement d’inconfort : taux limite d’éblouissement unifié | UGR | 19 | f0 |
| IRC | Ra | 80% | f0 |

/1

Question A.2

Température de couleur /uniformité de l'éclairage,/équilibre des contrastes (= luminances) entre le plan de travail et l'environnement, /choix de la répartition du flux lumineux (= choix de la classe optique),/ esthétique (intégration aux poutres),/ prise en compte de l'éclairage naturel, /possibilité d'ajuster l'éclairage en fonction de l'activité (gradation de la lumière) /bruits audibles.

/1

Questions A.3

A.3.1. Signification de classe électrique I

Masse métallique à relier à la terre via un conducteur de protection

/1

A.3.2.		UGR = 13 < UGR NORME 19

Conclusion : Pas de risque d’éblouissement

/1

A.3.3.

|  | Rendement du luminaire μ | Classe optique du luminaire |
| --- | --- | --- |
| BEL AIR | 0.85 | B |
| INDOLIGHT | 0.70 | B |

/1

A.4

|  |  | Tube TL5 Luminaire BEL AIR | Tube TFP Luminaire INDOLIGHT |
| --- | --- | --- | --- |
| A.4.1 /1 | Efficacité lumineuse En lm/W | 104 | 93 |
| A.4.2 /1 | Puissance consommée (luminaire équipé) en W | 32 | 43 |
| /1 | Consommation en % de la puissance absorbé | 12,5 | 16,27 |

Remarque : pour les tubes T5 : la valeur de 2900 lm prend en compte les 10% supplémentaires dus à la température de fonctionnement, sinon le flux pour un tube de 28 W est de 2600 lm. (Ceci pourrait faire l’objet d’une question)

La consommation du ballast est donc de 43-36=7W soit 7/43 => 16,27%

A.4.3. Avantages du ballast électronique sur le ballast ferromagnétique :

- Consommation moindre et gradation possible

- Bruit

/1

CORRECTION

A.4.4. Economie annuelle réalisée pour un poste de travail

On gagne 43-32 soit 11W par luminaire pour 2 poutres de 2 luminaires soit 44W par poste à multiplier par 1220 postes soit 53,68 KW ce qui donne une énergie de 53,68*2000h=107360kWh à 7cents d’euros le KWh soit 7515,5 Euro

/2

A.5.1. écart transversal maximal en m :	2.2*1,7 = 3,74m

écart longitudinal maximal en m :	2,2*1,4 = 3,08m

/1

A.5.2.

3.08>2.25 et 3,74>1.5 donc ok

/1

A.6.1.

K = 0.81

/1

A.6.2.

j = 0

u = 0.83

/2

A.6.3.

Solution BEL AIR

Ft =  11481 lm

F = 11481/4 = 2870 lm

Comparaison avec le flux réel d’un tube TL5 = 2900 lm

Conclusion :  convient

Solution INDOLIGHT

Ft = 17426lm

F = 17426/4 = 4356 lm

Comparaison avec le flux réel d’un tube TFP 36 W = 3350 lm

Conclusion : ne convient pas car 4356>3350

/3

A.7. Conclusion générale

/1 La solution adoptée, à base de tubes T5 est plus performante du point consommation énergétique.

DOCUMENT RÉPONSE  B

Question B.1.

Contrainte : respecter les performances minimales d’enveloppe de la façade rideau « double peau »

| Critères | Niveau | Flexibilité |
| --- | --- | --- |
| Exigence minimale « GARDE-FOUS » | RT2005 : Umax= 2,60 W/(m².K) | f0 |

1/

B.2. Détermination du coefficient Uwfaçade de la paroi double peau

Question B.2.1.

Préchauffage et pré-rafraîchissement de l’air neuf

Pertes de chaleur limitées en hiver grâce à :

- De bonnes performances thermiques de la peau intérieure (lame d’Argon épaisse et faible émissivité)

- Limitation de l’effet du vent sur la façade (moins de convection)

- Apports de chaleurs limités en été par le store et par la circulation d’air dans la peau intérieure.

2/

Question B.2.2. : Calcul de l’épaisseur d’isolant pour avoir un coefficient de transmission surfacique Up de la partie opaque égal à 0,256 W /(m².°C).

Calcul de l’épaisseur de l’isolant :

Rp = 1 / Up = 1/ 0,256 = 3,906 m².K/W

RP =Rsi + everre/((verre+ e isolant/((isolant+ e alu/((alu + Rse

Soit eisolant= ((isolant ( RP - RSI - everre/((verre - e alu/((alu – RSE)

eisolant = 0,035 ( 3,906 – 0,13 – 0,008/1-0,002/160 – 0,04 = 0,13 m = 13 cm

2/

DOCUMENT RÉPONSE B

Question B.2.3. Calcul du coefficient surfacique Uw moyen de la peau intérieure :

Le calcul du coefficient Uw moyen sera réalisé selon la formule :

Uw moyen =    Ug.Ag + Uf.Af + Up.Ap + lg.g

Ag + Af + Ap

Avec :

Ug : coefficient surfacique de la partie vitrée : 		1,2 W / (m².K)

Up : coefficient surfacique de la partie opaque : 	0,256 W / (m².K)

Uf  : coefficient surfacique de la menuiserie : 		8 W / (m².K)

Ag : surface de la partie vitrée : 				6,88 m²

Af : surface de la menuiserie : 				1,22 m²

Ap : surface de la partie opaque 		 		à calculer

lg : périmètre de la partie vitrée 				à calculer (m)

g : coefficient de transmission thermique linéiques 	0,10 W / (m.K)

Détailler les calculs de Uw moyen

Ap= (1,5 x 2 + 0,5 ) x (0,325 + 2,7 + 0,325) – 2 x 2,7x 1,5= 5,635 m²

Lg = (2,7 + 1,5 )x2 x2 = 16,8 m

Uw moyen =  1,2 x 6,88 + 8 x 1,22 + 0,256 x (1,35 + 2,275) + 16,8 x 0,1

6,88 + 1,22 + 1,35+ 2,275

= 1,76 W/(m².K)

3/

Question B.2.4. Évaluation de Uw façade

Uw façade double peau = 0,84 x Uw façade simple peau = 0,84 x 1,75 = 1,47 W/(m².K)

1/

Question B.2.5. Conformité aux exigences d’enveloppe

Uw façade double peau = 1,47 W/(m².K) < 2,60 W/(m².K)

1/

DOCUMENT RÉPONSE B

B.3. Étude du risque de condensation

Question B.3.1. : Pour une valeur de résistance superficielle Rs’= 0,043 m².K / W

Calculer la température dans le volume visitable

Flux thermique : Uw mpi x (Tint - Tvisit) = Uw façade x (Tint – Text)

Tvisit = Tint  - (Uw façade / Uw mpi ) x (Tint – Text)

Tvisit = 20 – 1,5 / 1,75 x (20 – (-9))= - 4,9 °C

2/

DOCUMENT RÉPONSE B

Question B.3.2. : Calculer la température de la paroi interne de la peau extérieure pv

Flux thermique =  Uw façade x (Tint –Text) = 1,5 x (20 +9) = 43,5 W/m²

Tpv = Tvisit – flux thermique x Rs = -5 -43,5 x 0,043= -6,9 °C

2/

Question B.3.3. : Conclure sur le risque de condensation sur la face interne de la peau extérieure.

Tpv > Trosée : pas de risque de condensation.

1/

Question B.4.

Évaluer le gain du projet par rapport à Ubat maxi.

Ubat maxi = Ubat ref= x 1,5  = 0,885 x 1,5 = 1,328 W/(m².K)

Ubat= (1- gain) Ubat maxi

Gain = 1- Ubat/ Ubat maxi= 1 – 0,715 / 1,328 = 0,46 soit 46%

2/

DOCUMENT RÉPONSE C

DOCUMENT RÉPONSE C

Question C.1.1 , C.1.2 C.1.3 ,.

Détail du calcul de Tnp : température de l’air neuf préchauffé

Tnp= Text + ε (TR – Text) = 0 + 0,47 x (20-0) = 9,4°C

/2

C1.2, C1.3: 3 points sur le diagramme et valeurs

/3

Question C.2.1 ,

Calcul de Tm température de l’air à la sortie du caisson de mélange

Tm= Tmp + Tr  = 14,7 °C

2

Justification du point 4 : Le point 4 est au milieu du segment [2-3] , les 2 airs sont mélangés dans des proportions égales.

/2

DOCUMENT RÉPONSE C

Question C.3.1

/2

Question C.3.2 : Calcul la puissance de la batterie chaude  de la CTA

Qmas=qv/ v5 = 8430 / 0,826 = 10206 kg/h = 2,83 kg/s

PBC= qmas (hs5 – hm ) = 2,83 x (29 – 27) = 5,7 kW

/2

Question C.4.1 , C.4.2 C.4.3 ,C.4.4. C.4.5

DOCUMENT RÉPONSE C

Question C.4.1 : Puissance sensible P à apporter par l’air soufflé

Pas d’apports internes ni d’apports par ensoleillement pris en compte. L’air soufflé  doit compenser la totalité des déperditions sensibles : 400 W

/1

Question C.4.2 : débits massiques

Qm2 = 380 / 0,840 = 452 kg/h

Qm6= qm2

/2

Question C.4.3 : Calcul de l’enthalpie du point 6

h6= h2+ PBC / qm2= 39 + 0,6 x 3600 / 452 = 43,8 kJ/kg

/1

Question C.4.4 : Calcul des débits du point 7

qm7 = 452 + 109 = 561 kg/h

qv7= qm7 . v7= 561 x 0,85 = 477 m3/h.

/1

Question C.4.5 : Calcul du débit massique du point 5

qm5 = 90 / 0,826 = 109 kg/ h

Détermination du point 7

h7 = (qm6 x h6 + qm5 x h5) / (qm6 + qm5) = ( 452 x 43.8 + 109 x 29 ) / ( 452+109)= 40,9 kJ/kg.

/2

Question C.4.6 : Débit d’eau chaude dans la batterie (48°C/35°C) chaude de la poutre.

qmeau= PBC/ (Ceau  . (Teau,e-Teau,s)=0,6 / ( 4,18 x(48-35))=0,011 kg/s

/1

DOCUMENT RÉPONSE C

Question C.5.1 : Comportement en refroidissement

Température de rosée : 16,5 °C

Inconvénient :

Le régime d’eau est inférieur à la température de rosée : condensation, il faut évacuer les condensats.

/1 ,5

Question C.5.2 : Sur quelle grandeur doit-on agir ?

On doit agir sur le régime d’eau, il faut  augmenter la température d’entrée d’eau dans la batterie.

/1

Question C.6.1 : fonctions :

Sonde d’ambiance :

Envoyer une grandeur proportionnelle à la température ambiante au régulateur afin d’adapter la puissance à la batterie en fonction des besoins.

Correction d’ambiance :

Permettre à l’utilisateur d’ajuster la consigne de température ambiante, et transmettre cette information au régulateur.

Contact de feuillure :

Envoyer l’information au régulateur lorsqu’une fenêtre est ouverte, le régulateur stoppera l’émission calorifique dans le bureau.

/1,5

CORRECTION DOCUMENT REPONSE D

Question D.1.1

| Désignation | Repère | Désignation | Repère |
| --- | --- | --- | --- |
| Régulateur RXC20.1 | R3 | Vanne « chaud » | A (ECP) |
| Vanne « froid » | B (EGP) | Sonde d’ambiance | S1 |
| Contact de fenêtre | D1 |  |  |

/1

Question D.1.2.

/1

Question D.1.4

Non, on pourrait ne mettre qu’un régulateur auquel on peut additionner des amplis pour commander 2 vannes thermostatiques par sorties.  Justification : Modularité.

/1

Question D.1.5.

Non, il n’y a pas de maître, lors d’un conflit une priorité est donnée par rapport au contenu du message

L’autre doit alors attendre pour réémettre son message.

/1

/3               CORRECTION Document réponse DR D.1.3

D1

REGULATEUR MAÎTRE

D2

REGULATEUR ESCLAVE

Question D.2.1

| Repère | Désignation | Type de point (TA, TS, TM, TC ou TR |
| --- | --- | --- |
| BPC | Température de départ | TM |
| Y1 | Commande de vanne | TR |
| CHP | Commande groupe de pompes | TC |
| CHP | Information marche pompe | TS |
| CHP | Défaut pompe 1 | TA |
| CHP | Défaut pompe 2 | TA |
| KME | Défaut manque d’eau | TA |
| BE | Température extérieure | TM |

/1

Question D.2.2.

/2

Question D.2.3.  Économies d'énergie : électrique (le moteur ne fonctionne pas toujours à pleine puissance : et thermique (pas de renvoi d'eau chaude au primaire par la voie by pass).

/1

Questions D.3.1. et D.3.2                                                                             /1

| Repère | Désignation | Type de point : TA, TS, TM, TC ou TR |
| --- | --- | --- |
| BE | Température extérieure | TM |
| B2 | Température après récupérateur | TM |
| B3 | Température de soufflage | TM |
| B1 | Température de reprise | TM |
| B4 | Hygrométrie reprise | TM |
| Y5 | Commande registre de mélange | TR |
| Y3 | Commande vanne Froid | TR |
| Y1 | Commande vanne chaud | TR |
| CA | Pressostat filtre | TA |
| K10 | Pressostat filtre | TA |
| K10 | Pressostat filtre | TA |
| TH | Thermostat antigel | TA |
| Non repéré | Information marche | TS |
| Non repéré | Synthèse de défaut | TA |
| Y2 | Commande By-Pass échangeur | TC |
| KM1 KM3 | Commande ventilateur | TC |
| Non repéré | Acquit défaut technique LTV3 | TS |
| /1 | notation | /1 |

Questions D.3.4.

/1

Signification du terme « verrouillant » : Interdisant tout redémarrage sans acquittement manuel

/1

Question D4.1 et D4.2.

| Type de point | TA/TS | TM | TC | TR | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Contact libre de potentiel. | Thermistance Ni 1000 | 0 – 10 V | Contact libre de potentiel. | 0 – 10 V |  |
| Nombre de points | 32 | 12 | 4 | 13 | 12 | 73 |
| référence du module choisi PTM.. | 1.4D20 ou 8D20 | 1.4R1K | 1.2U10 | 1.2Q250 | 1.4Y10S |  |
| Unité de charge de ce module | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| Nombre de modules PTM.. | 8 ou 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 23 ou 19 |
| Nombre d’unité de charge | 8 ou 4 | 3 | 2 | 14 | 3 | 30 ou 26 |

/3

Plusieurs solutions possibles

Choix du ou des unités de traitement local PXC : 64 U

/1

Questions E.1.1 et E.1.2.

/6

CORRECTION Questions E.1.3

Le nouveau siège du Conseil Régional du Nord-Pas de Calais utilise pour son réseau le protocole BACnet (Building Automation and Control networks - l’automation du bâtiment et du contrôle/commande de réseaux).

Document annexe à consulter :

( Une introduction à BACnet : annexe XXXXXXXXXX

Question E.1.3.1: Qui créa BACnet ?	l’ASHRAE en 1987

/0,5

Question E.1.3.2 : Quand fut reconnu BACNET comme norme européenne et internationale ?	2004

/0,5

Question E.1.3.3 : Qu’elles sont les exigences de l’interopérabilité ? La possibilité à un réseau constitué de dispositifs issus de fabricants différents de communiquer entre eux.

/0,5

Question E.1.3.4 : C’est le média de transmission qui impose la vitesse de transmission.

/0,5

Question E.1.3.5 : BACNET est basé sur quel type de modèle ? Un modèle de données orienté objet.

/0,5

Question E.1.3.6 : Exemple d’objet BACNET: Entrée digitale.

/0,5

Question E.1.3.7 : BACNET a été conçu pour une utilisation exclusive au sein des bâtiments et immeubles.

(Chauffage, ventilation, air conditionné) évolutions prévues : (, alarme, sécurité, équipements d’éclairage).

/1

CORRECTION

Question E.2.1 : Adresses hexadécimales de : /1

|  |  | Alain | C0 | A8 | DA | 09 | Didier | C0 | A8 | DA | F0 | Call Manager | C0 | A8 | DA | 73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Question E.2.2 :

Elles doivent être compléter en hexadécimal pour cela l’adresse IP d’Alain est C0.A8.DA.09, du Call Manager est C0.A8.DA.73 et de Didier est C0.A8.DA.F

Evènement                  Source /0,5              Destination /0,5                 Longueur                  Champ réservé         Message ID /1,5          Option message /0,5

| 1 |  | C0 | A8 | DA | 09 | C0 | A8 | DA | 73 | 0C | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 |  | C0 | A8 | DA | 73 | C0 | A8 | DA | 09 | 0C | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 82 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 |  | C0 | A8 | DA | 09 | C0 | A8 | DA | 73 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 |  | C0 | A8 | DA | 73 | C0 | A8 | DA | 09 | 0C | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 83 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 |  | C0 | A8 | DA | 09 | C0 | A8 | DA | 73 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 05 | 00 | 00 | 00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 |  | C0 | A8 | DA | 09 | C0 | A8 | DA | 73 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 |  | C0 | A8 | DA | 09 | C0 | A8 | DA | 73 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 |  | C0 | A8 | DA | 73 | C0 | A8 | DA | 09 | 0C | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 82 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 |  | C0 | A8 | DA | 73 | C0 | A8 | DA | F0 | 0C | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 85 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 |  | C0 | A8 | DA | F0 | C0 | A8 | DA | 73 | 0C | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 |  | C0 | A8 | DA | 73 | C0 | A8 | DA | 09 | 0C | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 83 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 |  | C0 | A8 | DA | 73 | C0 | A8 | DA | F0 | 0C | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 8A | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 |  | C0 | A8 | DA | 73 | C0 | A8 | DA | 09 | 0C | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 8A | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CORRECTION Questions E.3

Documents annexe à consulter :

( Annexe YY à ZZ

Afin d’optimiser les échanges et de donner à suffisamment d’hôtes (ordinateurs, imprimantes, …) la possibilité de se connecter un réseau de classe B est retenu et 14 sous réseaux sont utilisés.

Question E.3.1: De combien d’octets est composé l’identifiant réseau en classe B ?		2 octets

/0.5

Question E.3.2: Donnez un exemple d’adresse IP (Identifiant réseau et hôte) pour un réseau de classe B.

130.40.55.2 toute adresse comprise entre 128 .x.x.x et 191.x.x.x

/0.5

Question E.3.3: Donnez une adresse privée réservée pour un réseau de classe B.	172.17.20.55

/0.5

Question E.3.4 : Sachant que tous les bits (8 à 15) du troisième octet servent à la création des sous réseaux, combien d’hôtes pourront se connecter sur chaque sous réseau ? (Ne pas oublier de retirer les deux adresses 0 et 255)		(2^8)-2=254 hôtes

/0.5

Question E.3.5: Compléter le synoptique des salles en indiquant l’adresse IP des différents hôtes reliés au réseau. Compléter le document réponses n°	Ci dessous

/3

Les trames qui circulent dans un réseau doivent avoir des caractéristiques particulières. Ces caractéristiques (source, destinataire, protocole, etc.) doivent être envoyées avant la trame « utile » du message. Ce sont les entêtes.

Question E.3.6: De combien d’octets est composé le champ adresse source ?		4 octets

/0.5

Question E.3.7: De combien d’octets est composé le Checksum ?		2 octets

/0.5

Question E.3.8 : Que représente l’adresse physique (adresse MAC) d’une machine ?	Elle permet d’identifier chacune des cartes réseau de façon unique (elle est composée de 6 octets, 3 pour le code constructeur et 3 pour le code de la carte).

/1

CORRECTION Questions E.4

| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

/3

# Text boxes

Point 1 : air extérieur

Point 2 : air repris

Point 3 : air neuf préchauffé

Point 4 : air entrée CTA

Point 5 : air primaire sortie CTA

Point 6 : air repris chauffé dans la             poutre

Point 7 : air soufflé poutre

4

+

7

6

5

2

3

1

Air extérieur

Text =0    °C

Hrext = 60    %

Air repris

Tr = 20	°C

Hrr=50	%

Air neuf Préchauffé

Tnp = 9,4°C

Hrnp=	30%

Point 1

Point 2

Point 3

Air repris

Tr =20	°C

Hrr=50	%

Air neuf Préchauffé

Tnp =9,4   °C

Hrnp=30	%

Point 3

Point 2

Air mélangé

Tm = 14,7	°C

Hrm=48	%

Point 4

Point 4

Air entrée CTA

Tm=14,7	°C

Hrm=48	%

h m =27    kJ/kgas

Point 5

Air primaire

Ts5 =16	°C

Hrs5=42	%

h s5 = 29    kJ/kgas

v s5 = 0,826 m3/kgas

Point 5

48

/

35

°C

Ecp

90m3/h Air primaire

Ts5 =16	°C

Hrs5=42	%

hs5 =29   kJ /kg

vs5 =0,826    m3/kg

qm s5= 109 kg/ h

Batterie terminale poutre dynamique : chauffage puis mélange « BCp »

Point 6

Point 7

air soufflé

Ts=23,5	°C

Hrs=38	%

vs = 0,85    m3/kg

qm7=561 kg/h…...

air réchauffé

T6=25	°C

Hr6=37	%

h6  = 43,8   kJ /kg

qm6=452 kg/h…...

Point 2

380m3/h Air repris

Tr=20	°C

Hrr=50	%

hr  =39       kJ /kg

vr = 0,840    m3/kg

qm r= 452 kg/ h

16°C		18°C		20°C		22°C		24°C		26°C		28°

Vanne « froid »

Vanne « chaud »

100%

100%

0%

0%

16°C		18°C		20°C		22°C		24°C		26°C		28°

Temp. ambiante

Temp. ambiante

Bus LON

A	B

230 V

L	N

Y1 froid

Y1 ch

Sonde d’ambiance

QAX 31.1

Y2 froid

Y2 ch.

D1 et D2 ; contacts de feuillure

Y1 : vannes poutre 1

Y2 : vannes poutre 2

TH

ON

OFF

0°C		2°C		4°C		6°C		8°C

Contact NF de TH

Température mesurée par la sonde de TH

CORRECTION Poste de supervision de la GTB (local d’exploitation)

SW

SW

« niveau supervision »

Réseau ETHERNET

PXG

PXR11

« niveau automatisme »

protocole Bacnet sur bus LON

PXC ..-U

PTM1…

RXC 20.1

RXC 20.1

Distance maximale =100m (90m)

« niveau terrain »

PBUS

« niveau terrain »

bus LON

protocole LONTALK

| Imprimante réseau | PC de bureau | Tour |
| --- | --- | --- |
| 172.28.174.z | 172.28.174.z’ | 172.28.174.z’’ |

| Imprimante réseau | PC de bureau | Tour |
| --- | --- | --- |
| 172.28.150.z | 172.28.150.z’ | 172.28.150.z’’ |

| Imprimante réseau | PC de bureau | Tour |
| --- | --- | --- |
| 172.28.13.z | 172.28.13.z’ | 172.28.13.z’’ |

| Imprimante réseau | PC de bureau | Tour |
| --- | --- | --- |
| 172.28.20.z | 172.28.20.z’ | 172.28.20.z’’ |

Sous réseau 1 : 172.28.174.0

Sous réseau 2 : 172.28.150.0

Vers le sous réseau 3 : 172.28.44.0

Sous réseau 13 : 172.28.13.0

Sous réseau 14 : 172.28.20.0

172.28.20.1

172.28.20.2

172.28.13.1

172.28.44.2

172.28.150.1

172.28.150.2

172.28.174.1

Question E.3.5

Synoptique des salles:/3

Routeur LAN/LAN

Routeur LAN/LAN

Routeur LAN/LAN

Routeur LAN/LAN

CheckSum :