MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN AL ENRUTAMIENTO SIN CLASES

| Comando | Descripción |
| --- | --- |
| Router(config)# ip subnet-zero | Permite la utilización de la subred cero. Está habilitado por defecto |
| Router(config)# router rip | Habilita el protocolo de enrutamiento RIP |
| Router(config-router)# network Dirección_red | Identifica que redes e interfaces quedarán incluidas en el proceso RIP |
| Router(config-if)# bandwidth kbps | Informa correctamente el ancho de banda de la interfaz al protocolo de enrutamiento EIGRP |
| Router (config-router)# version 2 | Habilita RIP versión 2 |
| Router (config-router)# no version | Regresa a RIP versión 1 |

MÓDULO 2: OSPF DE UN ÁREA

| Comando | Descripción |
| --- | --- |
| Router(config)# router ospf Id_proceso | Habilita el enrutamiento OSPF. El Id_proceso es un número (de 1 a 65.535) que se utiliza para identificar un proceso de enrutamiento OSPF en el router. Se recomientda mantener el mismo en todo un AS |
| Router(config-router)# network Dirección Wildcard area Id_area | Permite identificar las redes que participarán en el proceso OSPF. Cada red se debe identificar con un área a la cual pertenece (Id_area). La Dirección puede ser una red completa, una subred o la dirección de una interfaz. La máscara Wildcard permite especificar el conjunto de direcciones de host que admite el intervalo |
| Router(config)# interface loopback Nu-mero | Ingresa al submodo de configuración de la interfaz loopback (interfaz virtual) |
| Router(config-if)# ip address Dirección_IP 255.255.255.255 | Permite especificar la dirección IP de la interfaz loopback |
| Router(config-if)# ip ospf priority Valor | Permite fijar la prioridad del router para la elección de los routers designados. La prioridad por defecto es 1. Un valor de 0 evita que el router sea incluido en la elección |
| Router(config-if)# bandwidth kbps | Informa correctamente el ancho de banda de la interfaz al protocolo de enrutamiento OSPF |
| Router(config-if)# ip ospf cost Valor | Permite cambiar el costo por defecto de la interfaz, para afectar el resultado de los cálculos de costo OSPF. El valor debe estar comprendido entre 1 y 65.535 |
| Router(config-if)# ip ospf authentication-key Contraseña | Asigna la contraseña para la autenticación OSPF. Puede tener hasta ocho caracteres |
| Router(config-router)# area Número_área authentication | Habilita la autenticación OSPF en el área especificada |
| Router(config-if)# ip ospf message-digest-key Id_clave md5 Tipo_codificación Clave | El Id_clave es un valor comprendido entre 1 y 255. Tipo_codificación indica el tipo de cifrado, donde 0 significa ninguno y 7 significa propietario. La Clave es una contraseña alfanumérica de hasta dieciséis caracteres. Los routers vecinos deben usar el mismo Id-clave con la misma Clave |
| Router(config-router)# area Número_área authentication message-digest | Habilita la autenticación cifrada OSPF en el área especificada |
| Router(config-if)# ip ospf hello-interval Segundos | Indica el intervalo entre envíos de los paquetes Hello. Por defecto 10 seg. en redes con broadcast y 30 seg. en redes sin broadcast |
| Router(config-if)# ip ospf dead-interval Segundos | Indica el intervalo de inactividad antes de que un router sea declarado inactivo. Por defecto 40 seg en redes con broadcast y 120 seg en redes sin broadcast. |
| Router(config-router)# default-information originate | Propaga una ruta por defecto a todos los routers en un área OSPF |
| Router# show ip ospf interface [Tipo Numero] | Muestra información relacionada a OSPF, como los temporizadores, ID de los vecinos, tipo de red y detalles del area |
| Router# show ip ospf | Muestra la cantidad de veces que se ha usado el algoritmo SPF, el intervalo de actualización de estado de enlace si no se han producido cambios topológicos y otro tipo de información de OSPF |
| Router# show ip ospf neighbor [detail] | Muestra una lista sencilla o detallada de vecinos, sus prioridades y su estado |
| Router# clear ip route {*¦Dirección_IP} | Despeja de la tabla de enrutamiento todas las rutas (*) o la indicada |
| Router# debug ip ospf adj | Informa los eventos de adyacencia OSPF mientras ocurren |
| Router# debug ip ospf events | Informa todos los eventos OSPF mientras ocurren |

MÓDULO 3: EIGRP

| Comando | Descripción |
| --- | --- |
| Router(config)# router eigrp AS | Habilita el protocolo de enrutamiento EIGRP y define el número de sistema autónomo |
| Router(config-router)# network Dirección_red | Identifica que redes e interfaces quedarán incluidas en el proceso EIGRP |
| Router(config-if)# bandwidth kbps | Informa correctamente el ancho de banda de la interfaz al protocolo de enrutamiento EIGRP |
| Router(config-router)# eigrp log-neighbor-changes | Habilita el registro de los cambios de adyacencia de vecinos para monitorear la estabilidad del sistema de enrutamiento y para ayudar a detectar problemas. |
| Router(config-router)# no auto-summary | Deshabilita el resumen automático de rutas de EIGRP |
| Router(config-if)# ip summary-address eigrp AS Dirección_red Mascara_subred [Distancia_Administrativa] | Indica un resumen manual de rutas de EIGRP |
| Router# show ip eigrp neighbors [Tipo Número] [details] | Muestra la tabla de colindantes EIGRP. Utilice la opción Tipo Número para especificar una interfaz. La opción details expande el resultado |
| Router# show ip eigrp interfaces [Tipo Número] [AS] [details] | Muestra información EIGRP para cada interfaz. Tipo Número se refiere a una interfaz en particular y AS limita el resultado a un AS específico. La opción details expande el resultado |
| Router# show ip eigrp topology [AS] [[Dirección_IP] Máscara] | Muestra todos los sucesores factibles de la tabla de topología. Se puede filtrar el resultado basándose en: AS o bien Dirección_IP y Máscara |
| Router# show ip eigrp topology [active¦pending¦zero successors] | Dependiendo de la opción que se utilice, muestra todas las rutas de la tabla de topología que son activas, pendientes o sin sucesores |
| Router# show ip eigrp topology all-links | Muestra todas las rutas, no solo los sucesores factibles de la topología EIGRP |
| Router# show ip eigrp traffic [AS] | Muestra la cantidad de paquetes EIGRP enviados y recibidos. Puede ser incluido el AS para realizar filtros de paquetes |
| Router# debug eigrp fsn | Ayuda a observar la actividad de sucesores factibles de EIGRP y a determinar si las actualizaciones de rutas están siendo instaladas y borradas por el proceso de enrutamiento. |
| Router# debug eigrp packet | Muestra información sobre paquetes EIGRP recibidos y transmitidos |

MÓDULO 4: CONCEPTOS SOBRE LA CONMUTACION

No incluye comandos ni laboratorios

MÓDULO 5: SWITCHES

No incluye comandos ni laboratorios

MÓDULO 6: CONFIGURACIÓN DE SWITCH

| Comando | Descripción |
| --- | --- |
| Switch# enable | Ingresa al modo EXEC Privilegiado |
| Switch2900# delete flash:vlan.dat Switch1900# delete vtp | Pemite eliminar la configuración de VLAN almacenada en la base de datos VLAN |
| Switch2900# erase startup-config Switch1900# delete nvram | Borra el archivo de configuración de respaldo alojado en la NVRAM |
| Switch# reload | Reinicia el switch |
| Switch# configure terminal | Ingresa al modo de configuración global |
| Switch(config)# hostname Nombre_Switch | Modifica el nombre del Switch (por defecto es Switch) |
| Switch(config)# enable password Contraseña | Pemite definir la contraseña en texto sin cifrar que será solicitada al ingresar al modo EXEC Privilegiado |
| Switch(config)# enable secret Contraseña | Pemite definir la contraseña cifrada que será solicitada al ingresar al modo EXEC Privilegiado |
| Switch(config)# line {console¦vty} Número_línea | Ingresa al submodo de configuración de línea |
| Switch(config-line)# password Contraseña | Define la contraseña de acceso a la CLI del Switch |
| Switch(config-line)# login | Habilita la verificación de contraseña en el momento de la conexión a la CLI |
| Switch2900(config)# interface vlan Número | Ingresa al modo de configuración de la VLAN de administración especificada |
| Switch2900(config-if)# ip address Dirección_IP Máscara_red Switch1900(config)# ip address Dirección_IP Máscara_red | Define la dirección IP de la VLAN de Administración |
| Switch2900(config-if)# ip default-gateway Dirección_IP Máscara_red Switch1900(config)# ip default-gateway Dirección_IP Máscara_red | Define la dirección IP del Gateway por defecto en la configuración de la VLAN de Administración |
| Switch(config)# interface Tipo Número | Ingresa al submodo de configuración de la interfaz o puerto especificado |
| Switch2900(config-if)# speed {10¦100¦ auto} | Permite definir la velocidad del puerto del Switch |
| Switch1900(config-if)# duplex {full¦ half¦auto} | Permite definir el tipo de dúplex |
| Switch(config)# ip http server | Habilita la administración vía HTTP |
| Switch(config)# ip http port Puerto | Define el número de puerto donde operará la administración vía HTTP |
| Switch> show mac-address-table | Permite examinar las direcciones MAC que un switch ha aprendido y tiene almacenada en su Tabla de Direcciones MAC. |
| Switch> clear mac-address-table | Permite eliminar las direcciones MAC que un switch ha aprendido dinámicamente |
| Switch2900(config)# mac-address-table static Dirección_MAC vlan Número_VLAN interface FastEthernet Número Switch1900(config)# mac-address-table permanet Dirección_MAC Tipo Número | Permite asignar una dirección MAC a una interfaz de forma permanente, generalmente por motivos de seguridad |
| Switch> show version | Muestra información sobre la plataforma y el IOS (29xx) o Firmware (19xx) |
| Switch> show flash: Switch> dir flash: | Muestra información acerca de la memoria Flash |
| Switch> show controllers ethernet-controller | Proporciona información sobre tramas descartadas, tramas diferidas, errores de alineación, colisiones, etc. |
| Switch# show post | Indica si el switch pasó la prueba de autocomprobación de encendido (POST) |
| Switch# show interfaces [Tipo Número] | Permite visualizar el estado administrativo y operacional de un puerto |
| Switch2950# copy running-config startup-config | Guarda la configuración activa en el archivo de configuración de respaldo (NVRAM). En las series 19xx la configuración se guarda automáticamente |
| Switch2950(config-if)# switchport port-security Switch1900(config-if)# port secure | Habilita la seguridad de puerto |
| Switch2950(config-if)# switchport port-security mac-address sticky | Aprende y configure dinámicamente la/las direcciones MAC que estarán conectadas al puerto. Guarda esas direcciones en forma estática en la configuración. |
| Switch2950(config-if)# switchport port-security maximum Valor Switch1900(config-if)# port secure max-mac-count Valor | Indica la cantidad máxima de direcciones MAC por puerto que puede aprender dinámica y/o estáticamente |
| Switch2950(config-if)# switchport port-security violation shutdown Switch1900(config)# address-violation disable | Desactiva el puerto en el caso de ocurrir una violación de la seguridad de puerto |
| Switch2950# show port-security Switch1900# show mac-address-table security | Permite verificar el estado de seguridad de puerto |
| Switch2950# copy flash tftp | Permite hacer un resguardo del Cisco IOS en un servidor TFTP |
| Switch2950# copy tftp flash | Permite descargar una nueva copia del Cisco IOS a la memoria Flash |
| Switch2950# copy startup-config tftp | Permite hacer un respaldo de la configuración de inicio en un servidor TFTP |
| Switch2950# copy tftp startup-config | Permite descargar una nueva copia de la configuración de inicio en la NVRAM |
| Switch1900# copy nvram tftp://dir_ip_TFTP/nombre_config | Permite hacer un respaldo de la configuración de inicio en el servidor TFTP especificado guardandolo con el nombre especificado |
| Switch1900# copy tftp://dir_ip_TFTP/nombre_config nvram | Permite descargar una nueva copia de la configuración de inicio en la NVRAM |

MÓDULO 7: PROTOCOLO SPANNING-TREE

| Comando | Descripción |
| --- | --- |
| Switch2950# show spanning-tree brief (si utiliza Cisco IOS 12.0) Switch2950# show spanning-tree (si utiliza Cisco IOS 12.1) Switch1900# show spantree | Muestra información de Spanning-Tree del switch |
| Switch2950(config)# spanning-tree priority Prioridad (Cisco IOS 12.0) Switch2950(config)# spanning-tree vlan 1 priority Prioridad (Cisco IOS 12.1) Switch1900(config)# spantree-template 1 priority Prioridad | Pemite cambiar la prioridad para que el switch sea seleccionado como switch raíz |

MÓDULO 8: LAN VIRTUALES

| Comando | Descripción |
| --- | --- |
| Switch2950# show vlan [id Id_Vlan ¦ name Nombre_Vlan ¦ brief] Switch2950# show vlan [Id_Vlan] | Muestra información sobre todas las VLAN o una VLAN específica. |
| Switch2950# vlan database | Ingresa al modo de configuración de las VLAN. Se reconoce por el prompt Switch2950(vlan)# |
| Switch2950(vlan)# vlan Id_Vlan [name Nombre_Vlan] Switch1900(config)# vlan Id_Vlan [name Nombre_Vlan] | Permite crear y configurar el identificador y nombre de una VLAN |
| Switch2950(config-if)# switchport mode access | Especifica que el modo de asociación de Vlan de un puerto |
| Switch2950(config-if)# switchport access vlan Id_Vlan Switch1900(config-if)# vlan static Id_Vlan | Asigna estáticamente un puerto a la Vlan especificada |

MÓDULO 9: PROTOCOLO DE ENLACE TRONCAL DE VLAN

| Comando | Descripción |
| --- | --- |
| Switch2950(config-if)# switchport mode trunk Switch1900(config-if)# trunk {on¦off} | Habilita el modo troncal en el puerto. En los Catalyst 2950 cualquiera de sus puertos puede ser configurado en este modo y solo soporta el protocolo 802.1q. Mientras que en los Catalyst 1900 solamente los puertos Fastethernet 0/26 y 0/27 pueden ser troncales y soportan solamente el protocolo ISL. |
| Switch2950# show interface Tipo Número trunk Switch1900# show trunk {A¦B} | Muestra información del troncal del puerto especificado. El puerto A es el Fa0/26 y el B es el Fa0/27 |
| Switch2950# show interface Tipo Número switchport | Muestra información del puerto especificado |
| Switch2950(vlan)# vtp domain Nombre Switch1900(config)# vtp domain Nombre | Asigna un nombre al dominio VTP. Debe ser el igual para todos los switches que pertenezcan al mismo dominio de administración VTP |
| Switch2950(vlan)# vtp {client ¦server ¦ transparent} Switch1900(config)# vtp {client¦server ¦transparent} | Indica el modo de VTP |
| Switch2950(vlan)# vtp v2-mode | Habilita la versión 2 de VTP |
| Switch# show vtp | Muestra información sobre VTP |
| Switch2950# show vtp counters Switch1900# show vtp statistics | Muestra información sobre los contadores de tráfico VTP |
| Router(config)# interface Tipo Número_interfaz.Número_subinterfaz | Ingresa al modo de configuración de subinterfaz (interfaz lógica). Ej: interface Fastethernet 0.1 |
| Router(config-subif)# encapsulation {dot1q ¦ isl} Id_VLAN | Habilita el encapsulamiento indicado para el enlace troncal y asigna la subinterfaz a la VLAN especificada |