# TEST THÉORIQUE N° 1

Vous répondez aux questions en cochant la (ou les) case(s) correspondant à la (ou les) bonne(s) réponse(s) ; certaines  questions nécessitent de cocher plusieurs cases pour être considérées comme correctes.

Seules les réponses totalement exactes seront prises en compte.

| À quelle(s) conditions(s) un cariste peut-il conduire en sécurité un chariot automoteur en entreprise ? |
| --- |
| ( | A | S’il a passé une visite médicale | ( | C | S’il a fait une formation à la conduite |
| ( | B | S’il a obtenu le CACES correspondant au chariot | ( | D | S’il a une autorisation de conduite correspondant au chariot |

| À quelle catégorie de CACES (avec un complément de formation), un chariot embarqué appartient-il ? |
| --- |
| ( | A | Catégorie 1 | ( | C | Catégorie 3 |
| ( | B | Catégorie 2 | ( | D | Catégorie 4 |

| Quelles sont les responsabilités d’un cariste ? |
| --- |
| ( | A | Il est responsable de son chariot | ( | C | Il est responsable uniquement de sa sécurité |
| ( | B | Il est responsable de la maintenance complète de son chariot | ( | D | Il est responsable de la sécurité d’autrui dans sa zone d’évolution |

| Quel est le vérin utilisé ? |
| --- |
| ( | A | Le vérin d’inclinaison |  |
| ( | B | Le vérin de translation |  |
| ( | C | Le vérin d’élévation |  |
| ( | D | Le vérin de rétractation |  |

| Quelle est la périodicité des vérifications générales des chariots de catégorie 5 ? |
| --- |
| ( | A | Tous les 3 mois | ( | C | Tous les 6 mois |
| ( | B | Tous les 9 mois | ( | D | Tous les 12 mois |

| Quel poids maximum peut soulever ce chariot, avec un mât vertical, pour une palette de 1 000 mm de longueur, gerbée à 3,30 m de hauteur ? |
| --- |
| ( | A | 1 800 kg | ( | C | 1 600 kg |
| ( | B | 1 700 kg | ( | D | 1 560 kg |

| Pouvez-vous gerber à 3,30 m, mât incliné, une charge de 1 250 kg, mesurant 1 000 mm x 1 400 mm ? |
| --- |
| ( | A | OUI | ( | B | NON |

| Que détermine la capacité nominale d’un chariot ? |
| --- |
| ( | A | Le poids du chariot en charge | ( | C | Le poids maximum que peut soulever le chariot |
| ( | B | Le poids du chariot à vide | ( | D | Le poids que peut soulever le chariot, pour la hauteur maximum de la fourche |

| Quelle est la signification de ce pictogramme (fond blanc, bord rouge) ? |
| --- |
| ( | A | Danger pour sensibilisation cutanée, inhalation, corrosion ou irritation des yeux |  |
| ( | B | Danger pour le milieu aquatique et l’environnement |  |
| ( | C | Risques mutagènes, respiratoires, cancérigènes ou risques pour la reproduction |  |
| ( | D | Corrosif |  |

| Quelles fonctions assure le liquide hydraulique ? |
| --- |
| ( | A | La lubrification du moteur | ( | C | La lubrification des chaines |
| ( | B | Laforce d’élévation | ( | D | La rétraction du mât |

# Text boxes

F 1850 EB

1800 KG

3.30 m

5.46 m

1560

1700

1070

1250

1340

900

1460

1600

1190

1240

810

950